南昌市生态环境局文件

洪环环评〔2022〕39号

关于国能九江发电有限公司国家能源集团新建区恒湖垦殖场200MW渔光互补光伏发电项目

环境影响报告表的批复

国能九江发电有限公司：

你公司报送的《国家能源集团新建区恒湖垦殖场200MW渔光互补光伏发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）行政许可申请收悉。经审核，现批复如下：

一、项目基本情况及批复意见

（一）项目基本情况。项目为新建性质，位于南昌市新建区恒湖垦殖场（光伏区N116°6′40.325″，E29°0′45.337″；升压站N116°6′35.386″，E28°59′31.646″），用地面积精养鱼塘1101884m2和灌溉渠62km，项目分两期建设，一期规划容量为120MWp，二期规划容量为80MWp本次对两期建设内容进行评价，升压站送出线路工程不在本次评价范围，应另行办理辐射环评手续。主要建设内容包括：光伏发电区（规划容量为200MWp，实际安装容量为200.34252MWp）、逆变器、箱式变压器、220kv升压站、集电路线（2条35kv双回集电线路、1条35kv单回集电线路至35KV配电间，线路总共长14.1km）、道路工程、综合楼、电气楼、材料库等。该项目总投资89190.51万元，其中环保投资165万元，占总投资的0.19%。

（二）项目批复意见。项目基本符合南昌市“三线一单”生态环境分区管控要求，在认真落实《报告表》中各项污染防治措施的前提下，我局原则同意。

二、污染防治措施及要求

## 项目在工程设计、建设和营运过程中应全面落实《报告表》提出的各项环保措施和要求，重点做好以下工作：

## （一）大气污染防治要求。项目废气主要是食堂油烟。食堂油烟经油烟净化器处理后由排烟道排放,油烟排放浓度和去除效率达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2中小型标准要求。

## （二）水污染防治要求。餐饮废水经隔油沉淀池处理后，与生活污水一并经化粪池及一体化污水处理设施处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（18918-2002）中一级B标准要求后用于绿化，不外排。

（三）噪声污染防治要求。噪声主要来源于变压器及逆变器，应采取减振，隔振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）固体废物分类处置及综合利用。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实废变压器油、废电气元件（废电容、电抗器、变压器等）、废机油、废铅酸蓄电池、含油抹布和废手套、废旧太阳能电池板、生活垃圾等各类固体废物收集、处置和综合利用措施，危险废物交由有资质单位处置。一般工业固体废物暂存库应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求建设，危废暂存库应按《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的相关要求建设。

（五）电磁环境影响。使用低电磁干扰的主变压器，相关区域应设警告标示并加强宣传，做好升压站电磁防护与屏蔽措施，切实减少对周围环境的电磁影响。电场强度、工频磁场强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准限值要求。

（六）排污口规范化要求。按照国家生态环境部要求规范排污口建设，设置各类排污口标识。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

项目建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司必须按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、其他环保要求

（一）重新办理环境影响评价要求。本批复仅限《报告表》所涉内容，若项目建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新报批环境影响评价文件；批复后超过5年方开工建设的，应报我局重新审核。

（二）日常环境监督管理要求。请新建生态环境局加强本项目日常环境监督管理。你公司应按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

南昌市生态环境局

2022年5月6日

（此件主动公开)

抄送：新建生态环境局。

南昌市生态环境局办公室                   2022年5月6日印发