南昌市生态环境局文件

洪环环评〔2022〕43号

关于江西省亚亿玻璃制品有限公司模具表面处理项目环境影响报告表的批复

江西省亚亿玻璃制品有限公司：

你公司报送的关于《江西省亚亿玻璃制品有限公司模具表面处理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）的行政许可申请收悉。经审核，现批复如下：

一、项目基本情况及批复意见

（一）项目基本情况。项目属新建，租用进贤县文港电镀集控区4#楼一层厂房，主要建设1条自动连续滚镀镀铬线、1条退镀线、化学品间、来料周转仓库及办公区等，年镀铬24000套模具。危险化学品库、废水处理设施、危废暂存库、一般工业固废暂存库等依托集控区现有设施。项目总投资100万元，其中环保投资6万元，占总投资的6％。

（二）项目批复意见。项目基本符合南昌市“三线一单”生态环境分区管控要求，在认真落实《报告表》中各项污染防治措施的前提下，我局原则同意。

二、污染防治措施及要求

## 项目在工程设计、建设和营运过程中应全面落实《报告表》提出的各项环保措施和要求，重点做好以下工作：

## （一）大气污染防治要求。项目产生的废气主要为电镀产生的铬酸雾、抛光粉尘。应采取成熟可靠的废气处理工艺，确保铬酸雾排放浓度达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中要求，铬酸雾、颗粒物无组织排放监控点浓度限值达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中要求。

## （二）水污染防治要求。项目废水主要为废气喷淋循环废水、生产清洗废水、循环冷却水、生活污水等，项目废水依托集控区污水处理设施处理后，部分进入回用水系统处理后回用，其余外排尾水达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中新建企业水污染物排放限值后，由专管排入抚河。

（三）噪声污染防治要求。合理布局、加强管理，选用低噪声设备，对噪声源采取减震、隔振、消声等措施，以减轻对周边环境的影响。厂界噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）固体废物分类处置及综合利用。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实镀槽滤渣、镀槽废液、废劳保用品、抛光产生金属粉尘、废滤芯、废包装材料、生活垃圾等各类固体废物收集、处置和综合利用措施，危险废物交由有资质单位处理。一般工业固体废物暂存库应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求建设，危废暂存库应按《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的相关要求建设。

（五）排污口规范化要求。按照生态环境部要求规范排污口建设，设置各类排污口标识。

（六）污染物排放总量控制要求。项目主要污染物排放总量必须满足以下总量控制指标要求，即：化学需氧量≤0.0477t/a，氨氮≤0.00216t/a，总铬≤0.453kg/a。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

项目建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司必须按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、其他环保要求

（一）重新办理环境影响评价要求。本批复仅限《报告表》所涉内容，若项目建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新报批环境影响评价文件；批复后超过5年方开工建设的，应报我局重新审核。

（二）日常环境监督管理要求。请进贤生态环境局加强本项目日常环境监督管理。你公司应按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

南昌市生态环境局

2022年5月10日

（此件主动公开)

抄送：进贤生态环境局。

南昌市生态环境局办公室                  2022年5月10日印发