南昌市生态环境局文件

洪环环评〔2022〕35号

关于南昌芭比堂鹏爱动物医院有限公司紫金城

分公司动物医院项目环境影响报告表的批复

南昌芭比堂鹏爱动物医院有限公司紫金城分公司：

你公司报送的《南昌芭比堂鹏爱动物医院有限公司紫金城分公司动物医院项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）行政许可申请收悉。经审核，现批复如下：

一、项目基本情况及批复意见

（一）项目基本情况。项目为扩建性质，租用东湖区董家窑路112号紫金城11#商业103（E115°54′18.941″，N28°42′27.118″），依托原有门诊室、B超室、美容洗浴室、仓库、药房、污水处理设施等，新建手术室、应急事故池等。扩建后年接诊量约3000例、美容1500例、手术50次。该项目总投资20万元，其中环保投资8万元，占总投资的40%。

（二）项目批复意见。项目基本符合南昌市“三线一单”生态环境分区管控要求，在认真落实《报告表》中各项污染防治措施的前提下，我局原则同意。

二、污染防治措施及要求

## 项目在工程设计、建设和营运过程中应全面落实《报告表》提出的各项环保措施和要求，重点做好以下工作：

## （一）大气污染防治要求。项目废气主要是污水处理站、宠物排泄物和宠物自身产生的异味等。应采取成熟可靠的废气处理工艺，确保废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1中二级新改扩建标准。

## （二）水污染防治要求。项目废水主要是生活污水、洗浴废水、医疗废水。经预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及青山湖污水处理厂接管标准要求后，排入市政污水管网。

（三）噪声污染防治要求。合理布局、加强管理，选用低噪声设备，对噪声源采取减震、隔振、消声等措施，以减轻对周边环境的影响。厂界噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

（四）固体废物分类处置及综合利用。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实医疗固废、美容垃圾、宠物粪便、动物尸体、污水处理设施污泥、生活垃圾等各类固体废物收集、处置和综合利用措施，危险废物交由有资质单位处置。一般工业固体废物暂存库应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求建设，危废暂存库应按《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的相关要求建设。

（五）排污口规范化要求。按照国家生态环境部要求规范排污口建设，设置各类排污口标识。

（六）污染物排放总量控制要求。项目主要污染物排放总量必须满足以下总量控制指标要求，即控制量：CODCr≤0.0138t/a，NH3-N≤0.0014t/a。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

项目建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司必须按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、其他环保要求

（一）重新办理环境影响评价要求。本批复仅限《报告表》所涉内容，若项目建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新报批环境影响评价文件；批复后超过5年方开工建设的，应报我局重新审核。

（二）日常环境监督管理要求。请东湖生态环境局加强本项目日常环境监督管理。你公司应按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

南昌市生态环境局

2022年4月27日

（此件主动公开)

抄送：东湖生态环境局。

南昌市生态环境局办公室                   2022年4月27日印发