南昌市生态环境局文件

洪环环评〔2023〕64号

关于南泰（江西）高分子材料有限公司南泰（江西）年产6000万平方米锂电池胶带生产建设项目

环境影响报告书的批复

南泰（江西）高分子材料有限公司：

你公司报送的关于《南泰（江西）年产6000万平方米锂电池胶带生产建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）行政许可申请收悉。经审核，现批复如下：

一、项目基本情况及批复意见

（一）项目基本情况。项目为新建性质，位于安义高新技术产业园区东阳大道59号，通过租赁江西安德力高新科技有限公司车间进行生产，年产6000万m2锂电池胶带，主要生产工艺包括上料、涂布、烘烤、收卷、测试、复卷、分切等。项目总投资12000万元，其中环保投资800万元，占总投资的6.67%。

（二）项目批复意见。项目基本符合南昌市“三线一单”生态环境分区管控要求，在认真落实《报告书》中各项污染防治措施的前提下，我局原则同意。

二、污染防治措施及要求

项目在工程设计、建设和营运过程中应全面落实《报告书》提出的各项环保措施和要求，重点做好以下工作：

（一）大气污染防治要求。项目废气主要为调胶、涂布、烘烤工序产生的有机废气，三室RTO炉点火产生的天然气燃烧烟气，原料堆放有机废气等。应采取成熟可靠的废气处理工艺，确保挥发性有机物达到《挥发性有机物排放标准 第2部分：有机化工行业》（DB36/ 1101.2—2019）要求，厂区内挥发性有机物无组织排放限值达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求，天然气燃烧烟气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求。

（二）水污染防治要求。项目废水主要为生活污水，依托江西金德锂新能源科技有限公司化粪池处理后，排入安义工业园污水处理厂处理。

（三）噪声污染防治要求。合理布局、加强管理，选用低噪声设备，对噪声源采取减振、隔声、消声等措施，以减轻对周边环境的影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）固体废物分类处置及综合利用。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实废擦拭布、破损包装桶、废机油、废机油桶、废包装袋、不合格产品、废边角料、废保温砖、废蓄热体、生活垃圾等各类固体废物收集、处置和综合利用措施。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危废暂存库应按《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的相关要求建设。

（五）落实环境风险事故防范措施。严格落实《报告书》中提出的环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境风险应急设施和装备并定期开展应急演练。一旦发生环境风险事故，必须立即启动应急预案，控制并削减对外环境的污染影响。

（六）排污口规范化要求。按照生态环境部要求规范排污口建设，设置各类排污口标识。

（七）污染物排放总量控制要求。项目污染物排放总量必须满足以下总量控制指标要求，即：COD≤0.269吨/年，NH3-N≤0.036吨/年，SO2≤0.0018吨/年,NOX≤0.0168吨/年，VOCs≤23.9706吨/年。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

项目建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司必须按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、其他环保要求

（一）重新办理环境影响评价要求。本批复仅限《报告书》所涉内容，若项目建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新报批环境影响评价文件。

（二）日常环境监督管理要求。请安义生态环境局加强本项目日常环境监督管理。你公司应按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

南昌市生态环境局

2023年5月15日

（此件主动公开)

抄送：市生态环境综合执法支队，安义生态环境局，综合科、水科、

大气科、土壤科。

南昌市生态环境局办公室               2023年5月15日印发