鄱阳湖南昌湖区“一断面一策”治理方案

为深入打好污染防治攻坚战，有效控制与削减鄱阳湖南昌湖区总磷污染，持续改善鄱阳湖南昌湖区水环境质量，按照江西省党政主要领导经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计反馈问题整改要求及《江西省生态环境保护委员会办公室关于组织编制鄱阳湖“一断面一策”治理方案的通知》（赣环委办字〔2022〕17号）要求，结合我市工作实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导，坚持“共抓大保护，不搞大开发”，以问题为导向，以项目为支撑，以控增量降存量为目的，兼顾污染防治与生态修复，着力推进重点领域和重点片区污染整治，形成政府统领、部门协同、属地为主、全民参与的湖泊治理与保护工作格局。

二、主要目标

到2025年，鄱阳湖南昌湖区断面水质达到湖库Ⅲ类标准（总磷≤0.075mg/L），力争鄱阳湖南昌湖区60%国考断面总磷浓度达到湖库Ⅲ类水质；到2030年，力争鄱阳湖南昌湖区总磷平均浓度达到湖库Ⅲ类水质标准。

三、工作要求

（一）加强组织领导。南矶山断面由新建区、南昌县人民政府负责；伍湖分场断面由新建区人民政府负责；南湖村断面由南昌县人民政府负责；金溪咀刘家断面由进贤县人民政府负责；青岚湖断面由进贤县、南昌县人民政府负责。各相关县区要按照“分级管理、属地为主、党政同责、一岗双责、失职追责”的原则，建立“一断面一策”治理方案考核机制，严格考核，压实责任。

（二）精心组织实施。南昌县、进贤县、新建区人民政府要明确辖区内鄱阳湖南昌湖区断面治理实施步骤，分年度分目标开展好各项行动，对立行立改问题要迅速推进整改；对如补齐农村污水处理短板等工程性举措，要倒排工期，尽快完成。常态化开展鄱阳湖生态环境执法行动，查处企业偷排漏排、畜禽养殖非法排污等行为。

（三）强化业务指导。市直有关部门要进一步加强对南昌县、进贤县、新建区业务指导，指导各县区加强生活污水及垃圾整治、工业污染整治、农业农村污染整治、船舶港口污染和采砂污染防治，提升入湖排口水质。

（四）加强资金保障。加强财政资源统筹，聚焦湖区生态环境，围绕重点难点，提前开展项目谋划，多途径积极争取中央和省级污染防治资金，健全流域补偿机制，整合各渠道的专项资金，为鄱阳湖南昌湖区断面生态环境持续改善提供资金保障，确保项目资金落实到位。

附件：1.鄱阳湖南矶山断面治理方案

2.鄱阳湖伍湖分场断面治理方案

3.鄱阳湖南湖村断面治理方案

4.鄱阳湖金溪咀刘家断面治理方案

5.鄱阳湖青岚湖断面治理方案

附件1

鄱阳湖南矶山断面治理方案

# 一、项目概述

为深入打好污染防治攻坚战，有效控制与削减鄱阳湖南昌湖区总磷污染，持续改善鄱阳湖南昌湖区水环境质量，按照江西省环委会办公室《关于组织编制鄱阳湖“一断面一策”治理方案的通知》（赣环委办字〔2022〕17号）要求，针对鄱阳湖南昌湖区南湖村、南矶山、金溪咀刘家、伍湖分场、青岚湖5个国控断面，组织编制鄱阳湖南昌湖区“一断面一策”治理方案。

按照“一断面一策”治理方案编制要求，各责任县区充分开展断面周边污染源调查，识别各断面主要环境问题，形成污染“脉络图”和问题台账清单。以问题为导向，以项目为支撑，以控增量、降存量为目的，兼顾污染防治与生态修复，因地制宜制定措施，实现到2025年，鄱阳湖南昌湖区断面水质达到湖库Ⅲ类标准（总磷≤0.075mg/L），力争鄱阳湖南昌湖区60%国考断面总磷浓度达到湖库Ⅲ类水质；到2030年，力争鄱阳湖南昌湖区总磷平均浓度达到湖库Ⅲ类水质标准。

## （一）编制原则

流域统筹、系统治理。牢牢把握山水林田湖草是一个生命共同体的理念，统筹经济社会发展和生态环境保护要求，统筹流域和行政区域，统筹上下游、左右岸和干支流，统筹城市和乡村、水域和陆地，系统推进鄱阳湖南昌湖区的治理与保护。

问题导向、分类施策。从断面及其控制范围的自身特点、现状、问题出发，对存在的问题进行全面的排查，抓住断面水质达标的主要矛盾，对症下药，因地制宜、因地施策，重点解决鄱阳湖南昌湖区总磷浓度偏高的问题。

统筹兼顾、注重实效。按照轻重缓急，统筹考虑投资规模、实施效果、前期工作、资金来源与保障措施，以近期为重点，兼顾远期目标，对于解决总磷浓度偏高最为显著的措施，应优先安排。

专业协调、措施落地。按照综合治理的要求，打破部门、区域、层级的壁垒，充分利用已有规划和治理方案成果，做好目标、任务之间衔接，充分考虑工程及管理措施的可行性，落实部门分工，明确责任及要求。

党政领导，社会参与。落实“党政同责、一岗双责”，加强部门协作，做到投入、政策与目标、任务相匹配。动员全社会参与环境保护，促进企业履行环境责任，形成政府、企业和公众共同行动的环境保护新格局。

## （二）项目要求

### 1.实施范围

本方案实施范围为南矶山断面汇水区域，主要包括新建区南矶乡和南昌县蒋巷镇，面积567.37km2。

### 2.主要控制因子

本方案的主要控制水质指标为总磷（TP），统筹兼顾高锰酸盐指数（CODMn）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3–N）和总氮（TN）等指标。

### 3.预期目标及完成时限

到2025年，南矶山断面TP浓度≤0.08mg/L，其余指标达到湖库Ⅲ类水质标准；到2030年，力争达到湖库Ⅲ类水质。

# 二、流域概况及水环境质量现状

## （一）流域概况

### 1.流域概况

#### 1.1 地理位置

南矶山断面位于南昌市新建区南矶乡，坐标为116°20′19″、28°59′32″，为国考鄱阳湖断面，断面地处赣江中支和南支汇入鄱阳湖开放水域冲积形成的赣江三角洲前缘，是赣江两大支流的河口与鄱阳湖大水体之间的水陆过渡地带。

#### 1.2 河流水系

赣江作为江西省最大的河流，径流来水占鄱阳湖的40.4%，是长江第二大支流，全长766km，流域面积8.35×104 km2。赣江在八一桥以下进入尾闾，首先被裘家洲、扬子洲分成东、西两河，其中东河在礁矶头分成南支和中支两汊。赣江南支是赣江东河经南昌市在扬子洲头和礁矶头分汊后的最南面一支，它承纳赣江部分来水和青山湖、艾溪湖等城区湖泊来水，经滁槎、将军洲在南昌县的程家池注入程家湖（鄱阳湖子湖）。

#### 1.3 水文水情

鄱阳湖水域辽阔，是吞吐型、季节性淡水湖泊。江湖关系复杂，具有“高水是湖、低水似河，洪水一片、枯水一线”的独特景观。南矶山断面属于鄱阳湖南部河口断面，受不同水期的水位影响，南矶山水文、水情复杂。枯水期断面汇入支流断流明显，洪水期断面周边碟形湖和汇入支流并入鄱阳湖，2021年最高水位达20.69m。近年来，鄱阳湖枯水期大大提前，2018年9月17日、2019年9月10日连续两年刷新进入枯水期最早时间，2022年8月6日就进入枯水期，成为1951年有记录以来最早进入枯水期的年份。

#### 1.4 地形地貌

南矶山断面汇水区域在鄱阳湖湖区地貌类型中属于水域和湖积平原，水域状态为湖泊和岛屿。由于赣江河道分汊多，造成泥沙大量淤积，形成扇形展布的河口三角洲；湖湾是河口三角洲分流间洼地潴水而成；湖底平原是水下河道为中心发育而成的湖底淤积平原。“碟形湖”是鄱阳湖湖盆区内枯水季节显露于洲滩之中的季节性子湖泊，主要是由鄱阳湖水位的季节性变化造成的，丰水期鄱阳湖一片汪洋，碟形湖融入主湖体，鄱阳湖完全显露出大湖特征。

湖区居民原为渔业捕捞，将远离主湖封闭成的浅碟形洼地周边土埂加高形成矮堤，以便更多地蓄水拦鱼。通常在碟形湖内开挖排水沟，便于冬季排水捕鱼，由此形成鄱阳湖特有的一种捕捞方式，当地亦称碟形湖为“錾秋湖”。南矶山断面汇水区域具有典型的“碟形湖”地貌景观，常湖、深湖、北甲湖是南矶山断面周边面积较大的碟形湖。

#### 1.5 地质土壤

南矶山断面汇水区域多处在水陆过渡地带，属于典型的湿地，土壤类型主要为草甸土、草甸沼泽土和水下沉积物，成土母质为近代河湖冲积、沉积物等母质组成的湿地区域成土母质。土壤多偏酸性，山丘多红壤，湖积平原多冲积土、水稻土，滨湖有潮土、夹沙土、草甸土。

#### 1.6 气象气候

南矶山断面汇水区域属于亚热带季风气候，雨量充沛，无霜期长，四季分明。鄱阳湖区年平均气温17℃-17.8℃，南矶山断面汇水区域平均气温亦在此范围内。气温随季节而变化，冬季（1月）平均气温最低，平均为4.5℃，夏季（7月）平均气温最高，平均为29.5℃。年降雨量1600-1700mm，年平均相对湿度为78.5%。

#### 1.7 动植物资源

南矶山断面位于鄱阳湖南矶山自然保护区内，植物物种丰富，区系成分复杂，类型多样，显示具有明显的南北植物汇合的过渡性质。其中草本植物311种，占保护区植物种类总数的71%，是主要的湿地植物；木本植物96种，占植物总数22%；藤本植物31种，占总数7%。

南矶山自然保护区内鸟类种类多，数量大，目前记录到15目45科205种，有鸊鷉目2种、鹈形目1种、鹳形目17种、雁形目25种、隼形目10种、鸡形目2种、鹤形目12种、鸻形目25种、鸥形目7种、鸽形目3种、鹃形目6种、鸮形目5种、佛法僧目6种、鴷形目2种、雀形目82种。其中，湿地水鸟共7目89种，占中国水鸟种类的35.6％。

#### 1.8 行政区划和人口

南矶山断面所涉及行政区域范围主要包括新建区、南昌县。新建区南矶乡户籍人口0.65万人，面积326.37km2，下辖3个行政村。南昌县蒋巷镇户籍人口9.5万人，面积241km2，下辖17个行政村。

### 2.断面汇水范围

南矶山断面汇水范围包括新建区南矶乡和南昌县蒋巷镇，面积567.37km2。

## （二）断面水质变化情况分析

以鄱阳湖南矶山和外洲水文站2018-2021年水位变化趋势为依据，参考鄱阳湖星子站（2018-2021年），对鄱阳湖南昌湖区水期进行枯水期、涨水期、洪水期和退水期划分（表2.2.1-1）。外洲站2018-2021年输沙量等分析发现涨水期（4-6月）平均流量、平均含沙量和平均输沙率最大，推测断面区域水体悬浮颗粒物汇集沉积从涨水期开始，持续至枯水期，且涨水期贡献最大。三者相关性分析发现，含沙量、输沙率与流量呈极显著正相关（P＜0.01），流量越大，水流含沙量越高，输沙率越大。

表2.2-1 鄱阳湖南昌湖区水期划分

| 月份 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水期 | 枯水期 | 涨水期 | 洪水期 | 退水期 |
| 星子站水位（m） | 7.54-13.87 | 10.78-18.42 | 11.68-21.05 | 9.14-16.86 |

### 1.断面水质变化情况

以南矶山断面2018-2021年逐月监测数据为数据来源，以鄱阳湖南昌湖区水质预期目标为评价标准，即TP浓度≤ 0.075mg/L，其余指标达到湖库Ⅲ类水质标准（下同），分析断面水质变化情况。

总体来看，从监测数据可以看出，按目标水质评价，除2020年外，南矶山断面TP监测值超目标浓度（0.075mg/L）0.47倍，超地表水湖库Ⅲ类标准（0.05mg/L）0.89倍，主要超标月份集中在10月－次年4月，即退水期和枯水期，超标率达90%以上。2018、2019年高锰酸盐指数、氨氮均达标；2020、2021年超标月份为12月（枯水期），两指标（高锰酸盐指数、氨氮）平均超标倍数分别为0.71和0.92倍。

2019-2021年南矶山断面水体浊度波动较大（0.01NTU-3695.5NTU)，均值为47.05NTU；与其他月份相比，浊度在每年10月至次年2月（退水期和枯水期）明显升高。浊度与TP浓度呈显著正相关（P＜0.05），初步判定浊度是造成南矶山断面水体TP超标的主要影响因素。

### 2.汇水范围内其他断面水质变化情况

南矶山断面汇水范围内有周坊断面和滁槎断面，分别位于赣江中支和赣江南支，均属于国控断面。以周坊断面和滁槎断面2018-2021年逐月监测数据为数据来源，分析其水质变化情况。

#### 2.1 滁槎断面

从监测数据可以看出，按目标水质评价，2018-2021年滁槎断面水体高锰酸盐指数达到地表水Ⅲ类标准；氨氮月均值达地表水Ⅲ类水标准比率为91.7%，最高监测浓度为2.96mg/L（超标倍数1.96倍），出现在2019年1月份；TP月均值达地表水Ⅲ类水标准比率为93.7%，最高监测浓度为0.25mg/L（超标倍数0.25倍），出现在2019年1月份。断面TP如以0.075mg/L为目标浓度，2018-2021年TP监测值平均超标倍数为0.63倍，主要超标月份为每年6-9月（涨水期和洪水期）和10月－次年1月（退水期和枯水期）。

#### 2.2 周坊断面

从监测数据可以看出，按目标水质评价，2018-2021年周坊断面水体高锰酸盐指数、氨氮和TP均达地表水Ⅲ类标准。断面TP如以0.075mg/L为目标浓度，除2021年外，2018-2020年TP监测值平均超标倍数为0.31倍，主要超标月份为每年6月（涨水期）和12月（枯水期）。

# 三、断面污染源调查及主要水环境问题识别

## （一）污染源现状调查

### 1.入湖排口污染源

1.1 南矶乡

断面控制范围内南矶乡共有入湖排口18个（图4），以生活污水排口和雨水排口为主，其中生活污水排口8个，雨污混合排口4个，雨水排口2个，水产养殖排口2个，排灌站2个。排口采样监测发现，大部分排口均为无水和死水排口，活水排口有5个。有水排口COD浓度为10-40 mg/L、氨氮浓度为1-25 mg/L、TP浓度为0.1-5mg/L，其中8号排口TP浓度较高。

1.2 蒋巷镇

蒋巷镇地处赣江下游尾闾南支与中支之间，属滨湖冲积平原，四面环水，地势低洼，地形狭长。全镇共建有电排灌站16个，以从赣江抽水进行农业灌溉为主，仅在6-9月鄱阳湖丰水期启动外排，其中高梧电灌站只从赣江中支取水用以灌溉，不排水。2021年蒋巷镇电排灌站共计72台机组，灌溉水量为5015.9万m3，排涝水量为9932.6万m3。

### 2.农业污染源

农业有种植业、畜禽养殖业和水产养殖业。

2.1 南矶乡

南矶乡有1家生猪养殖，养殖规模220头，粪污采生态消纳方式处理，无规模化水产养殖户。南矶乡种植面积约470亩，主要种植水稻。依据南矶乡所提供种植业、畜禽养殖和水产养殖数据，采用改进后的输出系数法对该区域的COD、氨氮、TN、TP排放量进行估算，从估算数据可以看出，畜禽养殖污染源对TP贡献最大。

表3.1.2-1 南矶乡农业面源污染物排放量（kg/a)

| 区域 | 项目 | COD | 氨氮 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南矶乡 | 农业种植污染源 | 268.52 | 29.77 | 209.37 | 26.95 |
|  | 畜禽养殖污染源 | 1854.60 | 52.54 | 183.46 | 36.76 |
|  | 水产养殖污染源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2.2 蒋巷镇

蒋巷镇现有耕地面积约125000亩，主要农作物以水稻为主。目前全镇仅余规模化生猪养殖场2个，其中热欣实业养殖场养殖规模为10000头，当前存栏生猪3000头，配套建设了沼气池和设计处理能力100吨/日污水处理站（MBR膜工艺），污水实际日排放量20吨左右；另一养殖场（正华农牧养殖场）目前空栏未养。蒋巷镇水系发达，中心渠下游水产养殖规模较大，养殖面积34562亩，年产鱼量约43770t。

表3.1.2-2 蒋巷镇农业面源污染物排放量（kg/a）

| 区域 | 项目 | COD | 氨氮 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒋巷镇 | 农业种植污染源 | 71413.88 | 7916.67 | 55683.33 | 7166.67 |
|  | 畜禽养殖污染源 | 1095.00 | 292.00 | 511.00 | 36.50 |
|  | 水产养殖污染源 | 888224.61 | 41012.49 | 129077.73 | 23767.11 |

### 3.生活污染源

自2020年实行禁捕以来，南矶乡常住人口锐减，约400人。蒋巷镇辖有17个行政村，常住人口约5.3万人。城镇化聚集区主要集中在豫章桥头的高梧村和镇政府所在地的蒋巷村。目前镇政府所在地蒋巷村有1座处理能力500吨/日的集镇生活污水处理站；全镇有8座农村生活污水处理站，设计处理能力共340吨/日；高梧聚集区有江西传媒出版学院处理能力360吨/日的污水处理设施1座和南昌影视传播学院处理能力240吨/日的污水处理设施1座。

### 4.工业源

南矶乡无工业企业。蒋巷镇有工业企业57家，主要为稻谷加工、服装制造、金属制品、木制品、橡胶制品加工制造等行业，主要涉水企业有江西国鸿屠宰厂和江西嘉旺食品有限公司，均建设污水处理设施。

### 5.其他污染源

#### 5.1 底泥污染

2021年10月（退水期）和2022年7月（洪水期）中国科学院生态环境研究中心对南矶山断面开展了沉积物柱状样采集，并进行各分层泥样的粒径、含水率、有机质、TN和TP等指标测定分析。南矶山断面表层（0-5cm）沉积物粒径小，Dx(50）平均粒径为10.34μm，以泥为主；南矶山断面底泥含水率随底泥深度增加呈下降趋势，异质性较高；底泥有机质平均含量为7.2%，TP和TN含量较高，达到866.74mg/kg和2300mg/kg，存在内源释放风险。

表3.1.5-1 南矶山内源污染物贡献量估算（t/a）

| 项目 | COD | 氨氮 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内源污染 |  | 323.63 | 543.37 | 21.83 |

#### 5.2候鸟粪便

鄱阳湖是鸟类迁徙路线上重要的湿地之一，为鸟类提供了理想的栖息场所，鸟类产生的粪便也成为污染来源之一。2021年9月至2022年8月期间，对鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区进行鸟类调查，观测鸟类数量最小值为3827羽次（2022年5月，13次观察），最大值为642392羽次（2021年12月，24次观察），12个月累计2520433羽次，平均每月210036羽次。观察羽次结合观察次数，一年累计观察到生活在南矶山区域的鸟类数量合计139393只/月。以14万只/月估算鸟类排泄带来的污染物TN约6.38t/a，TP约2.03t/a。

#### 5.3干湿沉降

由于干湿沉降的污染物已经计算在面源污染产生量中，此处仅计算干湿沉降直接落入水体的污染负荷量。南矶山断面汇水区域水域在低水位时约40.62km2，因此计算得出干湿沉降的通量如表所示。

表3.1.5-2南矶山大气沉降输入污染负荷（t/a）

| 项目 | COD | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- |
| 干沉降量 | 75.34 | 123.89 | 2.15 |
| 湿沉降量 | 45.62 | 173.52 | 0.32 |
| 合计 | 120.96 | 297.41 | 2.47 |

#### 5.4采砂污染源

南矶山断面汇水区域无采砂活动，故无该类污染。

## （二）水生态环境调查

### 1.浮游植物

2017年鄱阳湖常湖等碟形湖共鉴定浮游植物5门38属，主要为绿藻门、硅藻门、蓝藻门、甲藻门和裸藻门。浮游植物丰度以绿藻为主导，占总丰度的50%以上，其次为硅藻门物种。

### 2.鸟类

2021年12月对南矶山断面的鸟类进行观测，观测到鸟类32种，总计24471只，战备湖调查到鸟类17种，常湖调查到鸟类16种，南深湖调查到鸟类15种，北深湖调查到鸟类14种，泥湖15种，上北甲湖18种，下北甲湖21种，红兴湖18种。

### 3.鱼类

2022年2月调研南矶山断面，共采集鱼类977尾，25种，优势种类为鲫、似鳊、似鲛、大鳍鱊等，其中鲫占总量的35.6%。按生态类型将鄱阳湖南矶山的鱼类分为三个类型，中上层有7种，中下层有6种，底层有12种。该区域的鱼类种类、主要渔获量以中下层及底层为主，占比超80%。

## （三）加密监测与溯源分析

### 1.加密监测

南矶山断面地处赣江中支和南支汇入鄱阳湖开放水域冲积形成的赣江三角洲前缘，2021年10月以来，中国科学院生态环境研究中心在南矶山断面汇入支流双岭河太子河（1#-21#）、碟形湖（22#-33#）、双岭河（34#-43#）、中心渠（47#-51#）、三支流汇入河段（44#、45#）和南矶山断面（46#）等水域共设置51个点位，其中按照水期分别对退水期（2021年10-11月）、枯水期（2021年12月-2022年2月）、涨水期（2022年5月）和洪水期（2022年7月和8月）进行加密监测。

从监测数据可以看出，退水期和枯水期南矶山断面浊度较高，平均浊度197.9NTU，碟形湖平均浊度为353.6NTU，双岭河、太子河和中心渠平均浊度分别为80.5、76.2和50.3NTU，三支流汇入河段平均浊度为248.1NTU；涨水期和洪水期，各监测点位浊度下降，其中南矶山断面平均浊度为30.0NTU，三支流汇入河段平均浊度为51.53NTU。

按目标水质评价，退水期和枯水期南矶山断面COD监测值超Ⅲ类水标准，平均超标倍数为4.57倍；涨水期和洪水期COD浓度降低，监测值最高为15.4mg/L，发生在洪水期；碟形湖变化趋势与断面一致，涨水期最低；双岭河、太子河和中心渠COD浓度以枯水期最高，且中心渠超标倍数最大（5.6倍）；三支流汇入河段，COD浓度以退水期最高，超标倍数达6.5倍。

按照目标水质评价，南矶山断面TP监测值最高值出现在枯水期，其超标倍数为5.4倍（0.075mg/L）和8.6倍（0.05mg/L），其次为退水期；碟形湖TP监测值最高值出现在退水期，浓度为0.95mg/L；退水期双岭河、太子河平均TP浓度最高，平均超标倍数为3倍、4.3倍（0.075 mg/L）和5.0倍、6.0倍（0.05mg/L）；中心渠TP监测值在退水期和枯水期最大，平均超标倍数为4.52倍（0.075 mg/L）和7.274倍（0.05mg/L）。

加密监测点位DTP/TP比值平均值为33.32%，南矶山断面及其汇水范围内水体TP以颗粒态总磷为主。对加密监测水质进行相关分析，发现浊度与COD、TP和颗粒态总磷呈显著正相关关系，悬浮颗粒物是引起南矶山断面TP浓度超标的主要影响因素。

### 2.溯源分析

通过“2018-2021年南矶山断面水质变化情况”和“2021-2022年加密监测”分析，发现南矶山断面退水期和枯水期浊度高，浊度与COD、TP和颗粒态总磷呈显著正相关关系，且颗粒态总磷占TP的70%以上，水体中大量不易沉降的悬浮物是造成总磷超标的主要原因。

基于流域“源－汇”理论，通过外洲水文站2018-2021年流速、含沙量和输沙量分析，断面区域水体悬浮颗粒物汇集沉积从涨水期开始，持续至枯水期，且涨水期贡献最大。细化退水期和枯水期汇水支流断流情况，将其分为上游未断流阶段（阶段I）、上游断流碟形湖退水阶段（阶段Ⅱ）和碟形湖退水基本结束（阶段Ⅲ）等3个阶段，对其进行水质和水体溶解性有机物（DOM）指纹图谱分析发现，随着退水至枯水期，支流与碟形湖浊度均高于断面，且断面DOM来源特征由外源性陆源输入过渡到陆源－自生源，再到自生源为主转变。这些结果表明，大量悬浮物由外源（支流和碟形湖）自涨水期、洪水期、退水期汇入，枯水期聚集沉积。

综合现场底泥污染调查、湖底地貌扫描和计算流体力学的分析发现，枯水期南矶山断面水中存在大量不易沉降的悬浮物导致浊度升高。而造成大量悬浮物不易沉降的原因包括水底地貌、水位、底泥特性、风力、流速、水生动物等。南矶山断面处于河道低洼处，河道整体较窄，异质性高，其中表层（0-5cm）沉积物以泥为主（平均有机质含量7.2%），含水率高（约50%），粒径小，Dx(50）平均粒径10.34μm，在水位快速降低或低水位条件下，高退水流速（水位急剧下降）或高风速易引起表层底泥悬浮；2022年2月南矶山断面及其周边鱼类资源及扰动行为的研究表明，该区域的主要渔获数量和重量为中底层鱼类（约占84%），在水位快速降低或低水位条件下，较多数量的底层鱼类及其广泛的活动导致其水体浊度较高。

## （四）入湖污染量分析和断面控制单元设置

### 1.污染物入湖量分析

从南矶山断面汇水区域内污染类别分析，COD主要来自水产养殖，占比58.75%；氨氮、TN主要来自内源释放，分别占比80.16%和50.15%；TP主要来自水产养殖，占比38.85%；其次为内源污染，占比35.68%。南矶山断面汇水区域污染控制的重点在于沉积物内源释放的进一步控制以及农业面源流失的控制。

表3.4.1-1 南矶山断面汇水区域污染物量（t/a）

| 污染源 | COD | 氨氮 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业面源 | 农业种植源 | 71.68 | 7.95 | 55.89 | 7.19 |
|  | 畜禽养殖源 | 2.95 | 0.34 | 0.69 | 0.07 |
|  | 水产养殖源 | 888.22 | 41.01 | 129.08 | 23.77 |
| 生活源 | 420.54 | 30.03 | 48.37 | 3.75 |
| 工业源 | 工业企业源 | 7.48 | 0.75 | 2.24 | 0.07 |
| 其他污染源 | 内源 |  | 323.63 | 543.37 | 21.83 |
|  | 鸟类 |  |  | 10.70 | 8.09 |
|  | 干湿沉降 | 120.97 |  | 297.42 | 2.47 |
| 汇水区域内污染源合计 | 1511.84 | 403.71 | 1083.44 | 61.18 |

表3.4.1-2 南矶断面汇水区域主要入湖污染源贡献比例（%）

| 污染源 | COD | 氨氮 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业面源 | 农业种植源 | 4.74 | 1.97 | 5.17 | 11.76 |
|  | 畜禽养殖源 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | 0.11 |
|  | 水产养殖源 | 58.75 | 10.16 | 11.91 | 38.85 |
| 生活源 | 27.82 | 7.44 | 4.46 | 6.13 |
| 工业源 | 工业企业源 | 0.49 | 0.19 | 0.21 | 0.11 |
| 其他污染源 | 内源 |  | 80.16 | 50.15 | 35.68 |
|  | 鸟类 |  |  | 0.59 | 3.32 |
|  | 干湿沉降 | 8.00 |  | 27.45 | 4.04 |

### 2.断面控制单元设置

南矶山断面汇水区域的重点控制单元划分是根据区域管理主体、水系结构等确定影响断面水质的污染源分布区域。在控制单元划分过程中，综合考虑了区域污染源分布、产流汇流过程和行政单元，保证各控制单元污染源相对独立，并明确各行政主体的治理责任。基于以上考虑，并充分与地方管理部门密切结合，将南矶山断面汇水区域划分为2个控制单元，包括南矶乡和蒋巷镇。

表3.4.2-1 南矶山断面汇水区域的重点控制单元

| 序号 | 控制单元 | 面积（km2） | 人口（人） | 水环境治理责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南矶乡 | 326.37 | 400 | 南矶乡政府 |
| 2 | 蒋巷镇 | 241 | 53000 | 蒋巷镇政府 |

### 3.主要水环境问题识别

3.1 断面生态本底和碟形湖对水质影响大

初步判定大量不易沉降的悬浮物是造成南矶山断面水体TP超标的主要原因。断面及其周边表层底泥粒径小，以泥为主；该断面地处河沟弯道，河窄、流速高，断面的流场均匀性差，存在中间低速区，造成悬浮物不易沉降、浊度高。

鄱阳湖管理措施及断面生态本底的影响包括：①2020年1月鄱阳湖禁捕以来，湖中鱼类数量明显增多，扰动底泥；②断面及碟形湖周边挺水植物如芦苇等、湿地植物如薹草等和沉水植物如苦草等，在长时间持续低透明度、中高水位条件下衰败死亡进而腐烂，成为污染源之一；③南矶山自然保护区是鸟类迁徙路线上重要的湿地之一，为鸟类提供了理想的栖息场所，鸟类粪便对鄱阳湖水环境造成一定影响；④湖区水体流动方向、风力扰动、退水等影响。

3.2 南矶山断面内源污染负荷高

南矶山断面表层底泥以泥质为主，表层底泥TN和TP含量高，氨氮负荷占汇水区域总污染负荷量的80.16%，TN占50.15%，TP占35.68%。断面及其周边底泥有机质平均含量为7.2%，TP和TN含量达866.74mg/kg和2300mg/kg，内源释放风险高。

3.3 农业面源污染防治相对薄弱

南矶山断面汇水区域内TP排污量约50.72%来源于农业面源，以水产养殖源为主，占比约38.85%。蒋巷镇是南昌市产粮大镇，也是重要农副产品生产基地，有耕地约12.5万亩，精养养殖水面约3.5万亩。传统的耕作和养殖生产方式比较粗放，农田退水和养殖尾水污染有不同程度地存在。

3.4 生活污水收集处理水平有待提高

除农业面源外，南矶山汇水范围部分生活污水存在未经处理直排外环境，流域内管网覆盖不全，污水处理设施运行效率不高等现象。

# 四、断面水质提升主要措施

为全面打好碧水保卫战，以重点湖泊水环境质量为重点，加快推进主要污染源进行源头削减和过程控制措施，主要包括农业源，生活源和入湖排污口污染治理三部分。

## （一）推进入湖排污口整治

根据动态更新的入湖排污口名录，开展持续监测，筛选出优先整治入湖排污口名单，按“一口一策”工作原则，逐一明确入湖排污口整治要求，分类有序推进入湖排污口整治和规范化建设。

对于城镇生活污水排口，接管纳入市政管网或建设分散式污水处理设施；对于排灌站等典型排口，结合基于自然的排口污染负荷解决方案，可试行推进入口多级塘－排口湿地等建设，推进排灌渠道清淤，有效削减季节性污染负荷；对于已废弃不用的无水老旧排口，应及时进行封堵。（牵头单位：南昌市新建、南昌生态环境局，新建区、南昌县水利局，新建区、南昌县农业农村局；责任单位：新建区南矶乡人民政府，南昌县蒋巷镇人民政府）

## （二）开展农业面源污染治理

推动测土施肥、有机肥替代化肥等绿色农业技术。以新型农业经营主体和现代农业示范园为重点，率先推进环鄱阳湖农村化肥减量增效项目，建设化肥减量增效示范片，设置田间肥料利用率核心试验区。筛选高效、低毒、低残留农药，推广应用高活性、低用量、低风险的新农药，示范推广精准施药技术。开展“源头减量、过程控制、末端利用”模式探索，实现规模畜禽养殖废弃物生态消纳有效途径，培育畜禽养殖业—有机肥料生产业—种植业产业共生链条，构建规模畜禽养殖废弃物资源化利用协同体系。严格规范天然水域养殖行为，合理调整水产养殖布局，科学确定水产养殖密度，优化水产养殖结构，推进生态健康养殖，推动池塘养殖标准化改造，推广池塘循环水产养殖模式，实现养殖尾水达标排放。（牵头单位：新建区、南昌县农业农村局；责任单位：新建区南矶乡人民政府，南昌县蒋巷镇人民政府）

## （三）试点构建生态沟渠和生态塘系统

结合农业面源污水产排污特征，实施农村河道、沟、塘综合整治，加强水系连通。因地制宜规划布局生物拦截带、生态缓冲带、平缓型农田氮磷净化设施以及区域面源污水生态净化等工程，重点推进农田排水和地表径流净化工程及生态沟、污水净化塘、地表径流集蓄池、湿地等项目建设项目。（牵头单位：新建区、南昌县农业农村局；责任单位：南昌县蒋巷镇人民政府，新建区南矶乡人民政府）

## （四）梯次推进生活污水治理

探索乡镇污水处理统一规划布局、统一实施建设、统一组织运营、统一政府监管的工作模式，按照“城旁接管、就近联建、独建补全”的原则进行设施优化布局，有序推进乡镇污水处理厂和配套管网建设。以治理农村地区污水直排为出发点，结合农村厕所革命，以环境绩效和对湖区污染贡献大小为原则，逐步支持区域内农村地区因地制宜推行生活污水的简易生物处理，充分利用池塘、沟渠等自净能力，切实解决污水治理的问题。（牵头单位：南昌市新建、南昌生态环境局，新建区、南昌县住建局，新建区、南昌县农业农村局；责任单位：南昌县蒋巷镇人民政府，新建区南矶乡人民政府）

## （五）强化碟形湖生态管护

结合重大工程项目实施和运行调度，加强断面水情（生态流量）监测，完善水情（生态流量）监测体系，及时向有关部门报送水情变化，探索建立预警水位－考核监测联动机制，科学精细实施动态管控，切实保障河湖生态流量。

为应对今后鄱阳湖退水期和枯水期出现总磷超标情况，强化南矶山断面及其周边的碟形湖生态运维管护，及时修复被水冲毁的圩堤闸坝，保持碟形湖合理水位，加强鄱阳湖生态管护力量，科学开展生态调查与修复，探索水生植物、碟形湖的生态维护和鱼类的生态捕捞等生态管护措施，积极维护、重建和修复鄱阳湖生态平衡。（牵头单位：新建区林业局、新建区农业农村局、新建区水利局；责任单位：新建区南矶山乡人民政府，江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局）

# 五、保障措施

（一）加强组织领导，明确职责分工。南矶山断面水环境质量提升，不仅是断面所在地政府的责任，更需要流域协同治理，各级党委和政府要坚决扛起生态环境保护的政治责任，形成政府负总责，各部门齐抓共管的机制。要落实责任主体，明确工作推进时间节点，及时协调解决整治过程中的问题。要明确整治问题责任单位，切实抓好相关项目实施，确保治理效果，努力提升南矶山断面水环境质量。

（二）强化监督执法，及时评估效果。南矶山断面汇水范围涉及新建区和南昌县，污染控制和环境保护涉及范围广，污染来源复杂。两区县会同市直相关部门围绕本方案各项措施的落实情况进行监督管理，适时开展相关领域联合执法，对相关整治措施实行动态监测评估，及时发现和解决出现的问题，确保各项任务措施落到实处。

（三）引进优秀科技团队，强化科技服务。结合长江生态环境保护修复驻点跟踪研究工作，借助中国科学院生态环境研究中心等大院大所的科技优势，充分吸纳南昌大学、江西省科学院等地方科研力量，重点针对鄱阳湖南昌湖区水生态监测、总磷污染溯源等重点、难点问题，开展前瞻性、基础性和对策性分析，努力突破水污染治理和水生态修复的技术瓶颈，提高区域水环境治理和水生态修复水平。同时，积极推广先进适用的科技成果，加强成果在南矶山断面的试点应用。

（四）拓宽融资渠道，强化资金保障。加强财政资金统筹，积极争取中央水污染防治资金，提前开展水污染防治项目谋划，整合各渠道的专项资金，为“一断面一策”提供资金保障。完善市场化投融资机制，吸引社会资本投资，促进多元化多渠道融资，保障项目资金落实。

# 六、附件

### 1.国控断面汇水范围图

图1 鄱阳湖南矶山断面汇水范围图

### 2.水质时空变化示意图

图2 南矶山断面水质时空变化图

### 3.污染源分布图

图3 污染源分布图

### 4.排污口分布图

图4 排污口分布图

### 5.加密监测点位图

图5 加密监测点位图

### 6.重点项目清单

表1 南矶山断面重点项目清单

| 序号 | 类型 | 项目名称 | 项目内容 | 计划投资（万元） | 完成年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入河（湖）排口污染治理 | 鄱阳湖入湖河道（碧水河）水质提升及生态修复项目 | 包括中心渠河岸缓冲带修复、底泥疏浚清淤、水生生态系统构建、电排灌站前池生态塘建设、电排灌站上游污染削减、河口生态拦截系统、监管能力建设及其他辅助工程。 | 3560.00 | 2022-2024 |
| 2 | 生活源工程及措施 | 蒋巷镇集镇生活污水治理 | 实施高梧聚集区生活污水处理设施建设，健全完善蒋巷镇政府所在地污水收集管网，提高污水收集处理率 | 6000.00 | 2023-2025 |
| 3 |  | 蒋巷镇农村生活污水治理 | 梯次推进农村生活污水处理，完成不少于15个村庄污水处理 | 2500.00 | 2021-2025 |
| 4 | 其他治理措施 | 碟形湖闸口维修重建工程 | 白沙湖、 常湖 、北深湖 、红星湖 、涧塘岭等15个碟形湖，22个闸口，包括闸口重建和消水闸重建 | 494.00 | 2023-2024 |
| 合计 | 12554.00 |  |

附件2

鄱阳湖伍湖分场断面治理方案

# 一、项目概述

为深入打好污染防治攻坚战，有效控制与削减鄱阳湖南昌湖区总磷污染，持续改善鄱阳湖南昌湖区水环境质量，按照江西省环委会办公室《关于组织编制鄱阳湖“一断面一策”治理方案的通知》（赣环委办字〔2022〕17号）要求，针对鄱阳湖南昌湖区南湖村、南矶山、金溪咀刘家、伍湖分场、青岚湖5个国控断面，组织编制鄱阳湖南昌湖区“一断面一策”治理方案。

按照“一断面一策”治理方案编制要求，各责任县区充分开展断面周边污染源调查，识别各断面主要环境问题，形成污染“脉络图”和问题台账清单。以问题为导向，以项目为支撑，以控增量、降存量为目的，兼顾污染防治与生态修复，因地制宜制定措施，实现到2025年，鄱阳湖南昌湖区断面水质达到湖库Ⅲ类标准（总磷≤0.075mg/L），力争鄱阳湖南昌湖区60%国考断面总磷浓度达到湖库Ⅲ类水质；到2030年，力争鄱阳湖南昌湖区总磷平均浓度达到湖库Ⅲ类水质标准。

## （一）编制原则

流域统筹、系统治理。牢牢把握山水林田湖草是一个生命共同体的理念，统筹经济社会发展和生态环境保护要求，统筹流域和行政区域，统筹上下游、左右岸和干支流，统筹城市和乡村、水域和陆地，系统推进鄱阳湖南昌湖区的治理与保护。

问题导向、分类施策。从断面及其控制范围的自身特点、现状、问题出发，对存在的问题进行全面的排查，抓住断面水质达标的主要矛盾，对症下药，因地制宜、因地施策，重点解决鄱阳湖南昌湖区总磷浓度偏高的问题。

统筹兼顾、注重实效。按照轻重缓急，统筹考虑投资规模、实施效果、前期工作、资金来源与保障措施，以近期为重点，兼顾远期目标，对于解决总磷浓度偏高最为显著的措施，应优先安排。

专业协调、措施落地。按照综合治理的要求，打破部门、区域、层级的壁垒，充分利用已有规划和治理方案成果，做好目标、任务之间衔接，充分考虑工程及管理措施的可行性，落实部门分工，明确责任及要求。

党政领导，社会参与。落实“党政同责、一岗双责”，加强部门协作，做到投入、政策与目标、任务相匹配。动员全社会参与环境保护，促进企业履行环境责任，形成政府、企业和公众共同行动的环境保护新格局。

## （二）项目要求

### 1.实施范围

本方案实施范围为伍湖分场断面汇水区域，主要包括新建区联圩镇、朱港农场、成新农场和恒湖垦殖场，面积228.06km2。

### 2.主要控制因子

本方案的主要控制水质指标为总磷（TP），统筹兼顾高锰酸盐指数（CODMn）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3–N）和总氮（TN）等指标。

### 3.预期目标及完成时限

到2025年，伍湖分场断面TP浓度≤0.07mg/L，其余指标达到湖库Ⅲ类水质标准；力争达到湖库Ⅲ类水质。

# 二、流域概况及水环境质量现状

## （一）流域概况

### 1.流域概况

#### 1.1 地理位置

伍湖分场断面地处赣江中支、北支汇入鄱阳湖河口处，坐标为116°13′13″、29°03′20″，为国考鄱阳湖南昌湖区断面，位于新建区联圩镇。

#### 1.2 河流水系

赣江是鄱阳湖水系最大的河流和长江主要支流之一，全长766km，流域面积8.35×104 km2。赣江在八一桥以下进入尾闾，首先被裘家洲、扬子洲分成东、西两河，其中东河在礁矶头分成南支和中支两汊；西河又分出赣江北支。中支和北支流经新建区联圩镇、南昌县南新乡等后汇入鄱阳湖。

#### 1.3 水文水情

鄱阳湖水域辽阔，是吞吐型、季节性淡水湖泊；鄱阳湖承纳赣江、抚河、信江、饶河、修水五河来水，水位不仅受五河来水影响，还会受到长江干流水情影响，江湖关系复杂，具有“高水是湖，低水似河”、“洪水一片，枯水一线”的独特景观。受鄱阳湖水情影响，伍湖分场断面周边碟形湖密布，丰水期连成一片；平水期水位较低，碟形湖与主湖区多处于半分离状态；枯水期鄱阳湖区以低温少雨天气为主，碟形湖与主湖区发生完全分离，成为独立的鄱阳湖子湖区。近年来，鄱阳湖枯水期大大提前，2018年9月17日、2019年9月10日连续两年刷新进入枯水期最早时间，2022年8月6日就进入枯水期，成为1951年有记录以来最早进入枯水期的年份。

#### 1.4 地形地貌

赣江入湖河口三角洲是鄱阳湖湖区入湖三角洲发育面积最大的一个。在河口三角洲形成过程中，水流进入主湖区流速减小，泥沙在水动力的作用下产生不均匀的沉积，在主流两旁逐渐堆积成自然土埂，远离主流的水域逐步封闭成浅碟形洼地。为渔业捕捞，湖区居民将远离主湖封闭成的浅碟形洼地周边土埂加高形成矮堤，以便更多地蓄水拦鱼。通常在碟形湖内开挖排水沟，便于冬季排水抓鱼，由此形成鄱阳湖特有的一种捕鱼方式，当地亦称碟形湖为“錾秋湖”。

伍湖分场断面上游主要为赣江中支，根据调研和排查，在枯水期，从赣江中支上游龙潭里分叉口到断面附近分布有大小不一的碟形湖约8个，其中输湖和草鱼角湖面积最大。

图2.1.1-1  伍湖分场断面汇水区域碟形湖分布

#### 1.5 地质土壤

伍湖分场断面汇水区域主要位于赣江流域，其地层岩性以花岗岩、红岩为主，四周山地多黄壤和黄棕壤，其余丘陵岗地均以第四纪红壤为主。赣江流域是中国南方典型的中生代白垩纪红层盆地分布区，白垩纪巨厚的红色砂砾岩沉积地层分布于山间断陷盆地。

#### 1.6 气象气候

伍湖分场断面汇水区域属于亚热带季风气候，7-8月气温出现最高值，1-2月气温出现最低值，年均气温为18℃。受东亚季风气候影响，4-6月降水量占全年降水量的45%，7-9月赣江流域降水比较丰富，其他月份降水量较少。区域年降雨量1600-1700mm，年平均相对湿度为78.5%。

#### 1.7 行政区划和人口

伍湖分场断面所涉及行政区域范围主要为新建区。新建区联圩镇户籍人口约3.88万人，下辖25个村委会和1个居委会。恒湖垦殖场户籍人口8256人，常住人口约5000人。朱港农场常住人口1332人，成新农场现有人口约2.9万人。

### 2.断面汇水范围

伍湖分场断面汇水范围包括联圩镇、朱港农场、成新农场和恒湖垦殖场，面积228.06km2。

伍湖分场断面汇水区域均位于新建区，但其管辖归属较为复杂。联圩镇隶属于新建区人民政府。朱港农场和成新农场隶属于江西省监狱管理局，其中江西省赣江监狱，外称朱港农场，毗邻鄱阳湖，三面环水；江西省洪都监狱，对外称成新农场，地处赣江尾闾，属滨湖地带，为宽阔的冲积湖积平原，地域属新建区管辖，隶属于省司法厅、省监狱管理局管理。恒湖垦殖场隶属于南昌市农业农村局。

表 2.1.2-1 鄱阳湖伍湖分场断面汇水范围

| 断面名称 | 汇水范围 | 管辖归属 |
| --- | --- | --- |
| 伍湖分场 | 新建区 | 联圩镇 | 新建区 |
|  |  | 成新农场 | 江西省监狱管理局 |
|  |  | 朱港农场 |  |
|  |  | 恒湖垦殖场 | 南昌市农业农村局 |

## （二）断面水质变化情况分析

以鄱阳湖南矶山和外洲水文站2018-2021年水位变化趋势为依据，参考鄱阳湖星子站（2018-2021年），对鄱阳湖南昌湖区水期进行枯水期、涨水期、洪水期和退水期划分（表2.2.1-1）。外洲站2018-2021年输沙量等分析发现涨水期（4-6月）平均含沙量、平均流量和平均输沙率最大，推测断面区域水体悬浮颗粒物汇集沉积从涨水期开始，持续至枯水期，且涨水期贡献最大。三者相关性分析发现，含沙量、输沙率与流量呈极显著正相关（P＜0.01），流量越大，水流含沙量越高，输沙率越大。

表2.2-1 鄱阳湖南昌湖区水期划分

| 月份 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水期 | 枯水期 | 涨水期 | 洪水期 | 退水期 |
| 星子站水位（m） | 7.54-13.87 | 10.78-18.42 | 11.68-21.05 | 9.14-16.86 |

### 1.断面水质变化情况

以伍湖分场断面2018-2021年逐月监测数据为数据来源，以鄱阳湖南昌湖区水质预期目标为评价标准，即TP浓度≤0.075mg/L，其余指标达到湖库Ⅲ类水质标准（下同），分析断面水质变化情况。

从监测数据可知，按目标水质评价，2018-2021年伍湖分场断面水体高锰酸盐指数和氨氮均达地表水Ⅲ类。2018-2021年断面TP均有超标（湖库Ⅲ类），其中2018-2020年主要是枯水期超标，最高超标倍数为1.4倍（湖库Ⅲ类）；2021年除3月、5月和8月外，其余月份均超标；最大浓度为0.09mg/L，出现在4月（涨水期）和12月（枯水期）。

### 2.汇水范围内其他断面水质变化情况

伍湖分场断面汇水范围内有大港断面和周坊断面，分别位于赣江北支和赣江中支，属于国控断面，其“十四五”水质目标为地表水Ⅱ类。以大港断面和周坊断面2018-2021年逐月监测数据为数据来源，分析其水质变化情况。

#### 2.1 大港断面

从监测数据可知，按目标水质评价，2018-2021年大港断面水体高锰酸盐指数和TP均达地表水Ⅲ类。氨氮月均值达地表水Ⅲ类水标准比率为95.8%，最高监测浓度为1.76 mg/L（超标倍数0.76倍），出现在2月份。断面TP如以0.075mg/L为目标浓度，2018年-2021年TP监测值超标倍数为0.27倍，主要超标月份为3月（枯水期）和5月（涨水期）。

#### 2.2 周坊断面

从监测数据可以看出，按目标水质评价，2018-2021年周坊断面水体高锰酸盐指数、氨氮和TP均达地表水Ⅲ类标准。断面TP如以0.075mg/L为目标浓度，除2021年外，2018-2020年TP监测值平均超标倍数为0.31倍，主要超标月份为每年6月（涨水期）和12月（枯水期）。

# 三、断面污染源调查及主要水环境问题识别

## （一）污染源现状调查

### 1.入湖排口污染源

伍湖分场断面控制范围包括联圩镇、朱港农场、成新农场、恒湖垦殖场。断面控制范围内共有入湖排口15个，其中涵闸排口10个，沟渠排口5个，排灌站仅在6-9月鄱阳湖丰水期启动外排，其余月份基本以从外河抽水进行农业灌溉为主，10月-次年3月基本处于断流状态。排口采样监测发现，排口COD浓度范围为4-23.15mg/L、TP浓度范围为0.07-0.11mg/L。

### 2.农业污染源

联圩镇水田约93870亩，旱地426亩，菜园18亩，大型养猪场2个，2家养鸭场，2家养鱼场。辖区内无涉水企业，排灌站共3个，部分生活污水未经收集由自然沟渠进入农田进行灌溉。

恒湖垦殖场围垦面积60km2，耕地面积约5.5万亩，年产稻谷4000万公斤，年产蔬菜20万公斤；精养鱼塘近1000亩，鲜鱼15万公斤；规模化猪场4家，其中2家停产，年出售生猪1000余头。恒湖垦殖场建有处理1000吨/日污水处理厂一座，排放标准执行《城镇污水处理厂污染排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。

朱港农场水田面积23996亩，全年粮食总产量约3000万斤，场内无水产养殖和畜禽养殖。场区现有排灌站4座，主要用途包括丰水季节进行排涝和干旱时期进行田间灌溉。

成新农场是江西省重要的大型商品粮生产基地，围垦土地3.8万亩，地区生产总值约2.22亿元，现有6座排灌站。

依据各区域种植面积、畜禽养殖和水产养殖数据，采用改进后的输出系数法对该区域的COD、氨氮、TN和TP排放量进行估算。

表3.1.2-1 伍湖分场COD、氨氮、TN、TP排放量（kg/a）

| 区域 | 项目 | COD | 氨氮 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联圩镇 | 农业种植污染源 | 54081.40 | 5989.72 | 42168.73 | 5418.24 |
|  | 畜禽养殖污染源 | 4887.77 | 156.19 | 337.19 | 76.94 |
|  | 水产养殖污染源 | 2678.68 | 123.68 | 389.27 | 71.68 |
| 恒湖垦殖场 | 农业种植污染源 | 31422.11 | 3483.33 | 24500.67 | 3153.33 |
|  | 畜禽养殖污染源 | 8430.00 | 238.80 | 833.90 | 167.10 |
|  | 水产养殖污染源 | 3043.95 | 140.55 | 442.35 | 81.45 |
| 朱港农场 | 农业种植污染源 | 13709.18 | 1519.75 | 10689.42 | 1375.77 |
|  | 畜禽养殖污染源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 水产养殖污染源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成新农场 | 农业种植污染源 | 20567.20 | 2280.00 | 16036.80 | 2064.00 |
|  | 畜禽养殖污染源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 水产养殖污染源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 3.生活污染源

联圩镇常住人口16360人，污水处理设施服务人口1780人；恒湖垦殖场全场常住人口约5000人，建有一座1000吨/d的污水处理厂；朱港农场常住人口1332人；成新农场现有人口约2.9万人。依据所提供的常住人口数，采用改进后的输出系数法对该区域的COD、氨氮、TN和TP排放量进行估算。

表3.1.3-1 伍湖分场生活污染源COD、氨氮、TN、TP排放量（kg/a）

| 区域 | 项目 | COD | 氨氮 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联圩镇 | 农村生活污染源 | 162667.73 | 11085.31 | 17357.97 | 1358.29 |
| 恒湖垦殖场 | 农村生活污染源 | 19236.96 | 1689.77 | 3015.63 | 227.76 |
| 朱港农场 | 农村生活污染源 | 14235.35 | 957.77 | 1487.71 | 116.68 |
| 成新农场 | 农村生活污染源 | 309928.80 | 20852.45 | 32390.10 | 2540.40 |

### 4.工业源

伍湖分场断面控制范围包括联圩镇、朱港农场、成新农场和恒湖垦殖场，工业源共有26处，其中联圩镇有8处，朱港农场有3处，成新农场有4处，恒湖垦殖场有11处，企业规模以小型和微型为主，均建有污水处理设施，对伍湖分场断面水体污染较小。

### 5.其他污染

#### 5.1 底泥污染

2021年10月（退水期）和2022年7月（洪水期）中国科学院生态环境研究中心对伍湖分场断面开展了沉积物柱状样采集，并进行各分层泥样的粒径、含水率、有机质、TN和TP等指标测定分析。伍湖分场断面0-3cm表层沉积物Dx(50）平均粒径为9.6μm，4-5cm表层沉积物Dx(50）平均粒径大小为119.6μm，粒径大，以沙为主；底泥含水率差异较小；0-5cm表层沉积物的TP含量从下游（265mg/kg）向断面逐渐上升（482mg/kg），沿程汇水过程中P含量不断累积。

表3.1.5-1 伍湖分场内源污染物贡献量估算（t/a）（2022年7月）

| 项目 | COD | 氨氮 | 总氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内源污染 |  | 188.32 | 578.99 | 4.49 |

#### 5.2 候鸟粪便

鄱阳湖是鸟类迁徙路线上重要的湿地之一，为鸟类提供了理想的栖息场所。鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区的面积333km2，每月栖息的鸟类观测数量以平均21万只计算，伍湖分场断面在鄱阳湖的水域面积142.4km2，伍湖分场水域鸟类估算每月59608只，以5.96万只/月估算由鸟类排泄带来的污染物TN约2.73t/a，TP为0.87t/a。

#### 5.3 干湿沉降

由于干湿沉降的污染物已经计算在面源污染产生量中，此处仅计算干湿沉降直接落入水体的污染负荷量。伍湖分场断面汇水区域水域在低水位时约55.22km2，因此可以计算得出干湿沉降的通量。

表3.1.5-2 伍湖分场大气沉降输入污染负荷（t/a）

| 项目 | COD | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- |
| 干沉降量 | 102.43 | 168.42 | 2.92 |
| 湿沉降量 | 62.02 | 235.89 | 0.44 |
| 合计 | 164.45 | 404.31 | 3.36 |

#### 5.4 采砂污染源

伍湖分场断面汇水区域无采砂活动，故无该类污染。

## （二）水生态环境调查

据对鄱阳湖赣江中支断面附近水域调查，丰水期，浮游植物检测到硅藻门、蓝藻门、绿藻门、黄藻门、裸藻门、隐藻门、金藻门和甲藻门8个门类，以硅藻门和绿藻门为主；浮游动物四大类群75种，以原生动物物种为主。枯水期，浮游植物检测到6个门类，分别为硅藻门、蓝藻门、绿藻门、黄藻门、裸藻门和隐藻门，以硅藻门和绿藻门为主；枯水期，浮游动物监测到53种，以原生动物物种为主。

## （三）加密监测与溯源分析

### 1.加密监测

2021年10月以来，中国科学院生态环境研究中心在伍湖分场断面沿程朱港农场排灌站排口（1#），成新农场排灌站排口（2#和4#）、汇入支流（3#、5#、6#和10#）、碟形湖（7#、8#、9#和11#）和断面（12#）布设共计12个点位，于退水期（2021年10月）、枯水期（2021年12月-2022年2月）、涨水期（2022年5月）和洪水期（2022年8月）进行加密监测。

从监测数据可以看出，伍湖分场断面洪水期浊度最高为58.2NTU，其次为枯水期和退水期；支流汇入水体浊度变化趋势与断面一致；碟形湖涨水期浊度最大为106.7NTU；朱港农场排灌站涨水期最大监测值为68.0NTU。

按目标水质评价，涨水期伍湖分场断面和汇入支流COD监测值达地表水Ⅲ类标准；伍湖分场断面洪水期超标倍数最大（0.99倍），其次为枯水期；支流汇入水体退水期超标倍数最大（1.0倍），其次为涨水期；成新农场排灌站洪水期超标倍数4.97倍；朱港农场排灌站涨水期超标倍数1.14倍。

按照目标水质评价，伍湖分场断面枯水期平均TP浓度最高，其超标倍数为6.5倍（0.075mg/L）和10.3倍（0.05mg/L），其次为退水期；汇入支流退水期平均TP浓度最高，其超标倍数为6.7倍（0.075mg/L）和10.5倍（0.05mg/L），其次为洪水期；碟形湖涨水期超标0.72倍（0.075mg/L）和1.58倍（0.05mg/L）；成新农场排灌站洪水期超标倍数4.03倍（0.075mg/L）和6.55倍（0.05 mg/L）；朱港农场排灌站洪水期超标倍数0.39倍（0.075 mg/L）和1.09倍（0.05mg/L）。

加密监测点位DTP/TP比值平均值为29.26%，伍湖分场断面及其汇水范围内水体TP以悬浮颗粒态总磷为主。对加密监测水质进行相关分析，发现浊度与COD呈显著正相关，溶解氧（DO）与TP和DTP呈显著负相关，电导率与DTP呈显著负相关。

### 2.溯源分析

通过“2018-2021年伍湖分场断面水质变化情况”和“2021年加密监测”分析，发现伍湖分场断面总体浊度低，但枯水期浊度升高，TP超标。综合现场底泥污染调查、湖底地貌扫描和计算流体力学的研究，伍湖分场断面所在水底地形较周边浅，底泥上覆水的氧化还原电位和DO浓度较高，DO与TP和DTP呈显著负相关，电导率与DTP呈显著负相关，测定上覆水TP浓度小于表层水。

基于流域“源－汇”理论，通过外洲水文站2018-2021年流速、含沙量和输沙量分析，断面区域水体悬浮颗粒物汇集沉积从涨水期开始，持续至枯水期，且涨水期贡献最大。退水期和枯水期的DOM指纹图谱分析发现，随着退水期至枯水期DOM来源特征由外源性陆源输入过渡到以自生源为主。上述结果表明，大量污染物由外源（支流和碟形湖）自涨水期、洪水期、退水期汇入，枯水期聚集沉淀。

综合现场调查，造成枯水期伍湖分场总磷超标的原因包括水底地貌、水位、底泥特性、风力、流速、水生动物等。在水位快速降低或低水位条件下，高退水流速（水位急剧下降）或高风速易引起表层底泥悬浮；2020年1月鄱阳湖禁捕以来，伍湖断面区域湖中鱼类数量明显增多，尤其是枯水期水位降低，鱼类等水生动物扰动底泥，影响枯水期断面水质。

## （四）入河污染量分析和断面控制单元设置

### 1.污染物入湖量分析

从伍湖分场断面汇水区域污染类别分析，COD主要来自生活源，占比62.52%；氨氮主要来自内源释放，占比79.52%，TN主要来自内源释放，占比50.98%；TP主要来自农业面源，尤其是农业种植源，占比47.34%；断面汇水区域的各类污染物入河（湖）量和贡献量见下表。

表3.4.1-1 伍湖分场断面汇水区域污染物量（t/a）

| 污染源 | COD | 氨氮 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业面源 | 农业种植源 | 119.78 | 13.27 | 93.40 | 12.01 |
|  | 畜禽养殖源 | 13.32 | 0.39 | 1.17 | 0.24 |
|  | 水产养殖源 | 5.72 | 0.26 | 0.83 | 0.15 |
| 生活源 | 生活源 | 506.07 | 34.59 | 54.25 | 4.24 |
| 其他污染源 | 内源 |  | 188.32 | 578.99 | 4.49 |
|  | 鸟类 |  |  | 2.73 | 0.87 |
|  | 干湿沉降 | 164.45 |  | 404.32 | 3.37 |
| 汇水区内污染源合计 | 809.34 | 236.83 | 1135.69 | 25.37 |

表3.4.1-2 伍湖分场断面主要入湖污染源贡献比例（%）

| 污染源 | COD | 氨氮 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业面源 | 农业种植源 | 14.80 | 5.60 | 8.22 | 47.34 |
|  | 畜禽养殖源 | 1.65 | 0.16 | 0.11 | 0.95 |
|  | 水产养殖源 | 0.71 | 0.11 | 0.07 | 0.59 |
| 生活源 | 生活源 | 62.52 | 14.61 | 4.78 | 16.71 |
| 其他污染源 | 内源 |  | 79.52 | 50.98 | 17.70 |
|  | 鸟类 |  |  | 0.24 | 3.43 |
|  | 干湿沉降 | 20.32 |  | 35.60 | 13.28 |

从空间结构分析，除去上游来水带来的主要污染物之外，在汇水区范围内，成新农场在COD、氨氮空间排放单元中占比最大，分别是51.25%和47.68%。联圩镇在TN和TP空间排放单元中占比最大，分别为40.26%和41.59%。因此，对于伍湖分场断面来讲，人口较多的联圩镇和成新农场是治理工作的重点区域。

表3.4.1-3  伍湖分场断面主要单元入湖污染物量（t/a）

| 污染来源 | COD | 氨氮 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联圩镇 | 224.32 | 17.35 | 60.25 | 6.93 |
| 恒湖垦殖场 | 62.13 | 5.55 | 28.79 | 3.63 |
| 朱港农场 | 27.94 | 2.48 | 12.18 | 1.49 |
| 成新农场 | 330.50 | 23.13 | 48.43 | 4.60 |

### 2.断面控制单元设置

伍湖分场断面汇水区域的重点控制单元划分是根据区域管理主体、水系结构等来确定影响断面水质的污染源分布区域。在控制单元划分过程中，综合考虑了区域污染源分布、产流汇流过程和行政单元，保证各控制单元污染源相对独立，并明确各行政主体的治理责任。伍湖分场断面所涉及行政区域范围主要为新建区。汇水范围包括联圩镇、朱港农场、成新农场和恒湖垦殖场。基于以上考虑，并充分与地方管理部门密切结合，将伍湖分场断面汇水区域划分为2个控制单元，包括联圩镇、农场单元（包括恒湖垦殖场、朱港农场、成新农场）。

表3.4.2-1 伍湖分场断面汇水区域的重点控制单元

| 序号 | 控制单元 | 面积（km2） | 人口（人） | 水环境治理责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联圩镇 | 106.99 | 16360 | 联圩镇政府 |
| 2 | 农场单元 | 121.07 | 35332 | 恒湖垦殖场等 |

### 3.主要水环境问题识别

3.1 断面生态环境本底和周边碟形湖对水质影响大

历史数据结果显示，伍湖分场断面枯水期TP明显超标。加密监测结果显示伍湖分场断面及其周边碟形湖浊度较高，且与COD等关系密切；浊度是造成伍湖分场断面水体水质变化的主要原因。

2020年1月鄱阳湖禁捕以来，伍湖分场断面区域湖中鱼类数量明显增多，扰动底泥，在枯水期断面出现溶解氧（DO）超标现象时有发生，DO浓度与TP浓度等关系密切；断面碟形湖周边湿地植物如芦苇、苔草等在秋冬季衰败死亡进而腐烂，成为污染源之一。

3.2 农业面源污染防治相对薄弱

除其他污染源外，伍湖分场断面汇水区域内农业面源TP排污量较大，尤以农业种植源为主。汇水区域包括恒湖垦殖场、成新农场和朱港农场等3个农场，其土地利用类型以农业种植业为主，种植业普遍存在施肥强度高、化肥利用率低的现象。污染物入湖呈现“零存整取”形式，洪水期和退水期，排灌站将农业沟渠水直排入湖，在一定程度上影响鄱阳湖水环境质量。

# 四、断面水质提升主要措施

为全面打好碧水保卫战，以重点湖泊水环境质量为重点，加快推进主要污染源进行源头削减和过程控制措施。成新农场和朱港农场为省属单位，其污染防治工作由新建区政府加强沟通协调，不列入整治责任单位。断面水质提升（稳定）措施仅针对新建区联圩镇和恒湖垦殖场，该区域作为赣江三角洲围垦区域，其主要包括入湖排口污染治理、农业源和生活源三部分。

## （一）推进入湖排口污染整治

根据动态更新的入湖排污口名录，开展持续监测，筛选出优先整治入湖排污口名单，按“一口一策”工作原则，逐一明确入湖排污口整治要求，分类有序推进入湖排污口整治和规范化建设。重点关注联圩镇流水洞排灌站1号、丰产排涝站2号和象湖排灌站3号等典型排口，结合当地特色的“田－沟－渠－塘－排口－河/湖”自然系统，试行推进入口多级塘－排口湿地等建设，拦截污染物；推进排灌渠道清淤，有效削减季节性污染负荷。（牵头单位：南昌市新建生态环境局，新建区水利局，新建区农业农村局；责任单位：联圩镇人民政府，恒湖垦殖场）

## （二）开展农业面源污染治理

推动测土施肥、有机肥替代化肥等绿色农业技术。筛选高效、低毒、低残留农药，推广应用高活性低用量低风险的新农药，示范推广精准施药技术。开展“源头减量、过程控制、末端利用”模式探索，实现规模畜禽养殖废弃物生态消纳有效途径，构建规模畜禽养殖废弃物资源化利用协同体系。重点发展联圩地虾稻产业，更新改造规模养殖户养殖鱼塘，创建健康养殖示范场，推广池塘循环水产养殖模式，实施养殖尾水处理项目。（牵头单位：新建区农业农村局；责任单位：联圩镇人民政府，恒湖垦殖场）

## （三）试点构建生态沟渠和生态塘系统

结合农业面源污水产排污特征，实施农村河道、沟、塘综合整治，加强水系连通。因地制宜规划布局生物拦截带、生态缓冲带、平缓型农田氮磷净化设施以及区域面源污水生态净化等工程，重点推进农田排水和地表径流净化工程及生态沟、污水净化塘、地表径流集蓄池、湿地等建设项目推荐沟渠清淤与生态化建设。（牵头单位：南昌市新建生态环境局，新建区农业农村局；责任单位：联圩镇人民政府，恒湖垦殖场）

## （四）梯次推进生活污水治理

探索乡镇污水处理统一规划布局、统一实施建设、统一组织运营、统一政府监管的工作模式，按照“城旁接管、就近联建、独建补全”的原则进行设施优化布局，有序推进乡镇污水处理厂和配套管网建设。加强农村污水处理设施建设，以各村点为基础，在各村点建设配套收集管道及污水处理终端。在联圩镇和恒湖垦殖场完善或新建污水处理设施，处理集镇居民生活污水；因地制宜推行生活污水的简易生物处理，充分利用池塘、沟渠等自净能力，切实解决污水治理的问题。（牵头单位：南昌市新建生态环境局，新建区农业农村局；责任单位：联圩镇人民政府，恒湖垦殖场）

## （五）强化碟形湖枯水期生态运维

强化伍湖分场断面及其周边碟形湖的生态运维管护，建设鄱阳湖生态管护力量，科学开展生态调查与修复，探索开展相关的水生植物和碟形湖的生态维护、鱼类的生态捕捞等生态管护措施。结合赣抚尾闾等重大工程项目实施和运行调度，加强断面水情（生态流量）监测，完善水情（生态流量）监测体系，及时向有关部门报送水情变化。（牵头单位：新建区水利局；责任单位：联圩镇人民政府，恒湖垦殖场）

# 五、保障措施

（一）加强组织领导，明确职责分工。伍湖分场断面水环境质量提升，需要流域协同治理，各级党委和政府要坚决扛起生态环境保护的政治责任，形成政府负总责，各部门齐抓共管的机制。要落实责任主体，明确工作推进时间节点，及时协调解决整治过程中的问题。要明确整治问题责任单位，切实抓好相关项目实施，确保治理效果，努力提升伍湖分场断面水环境质量。

（二）强化监督执法，及时评估效果。恒湖垦殖场、朱港农场和成新农场分属南昌市农业农村局和江西省监狱管理局，加上新建区管辖的联圩镇组成了伍湖分场断面汇水范围，其污染控制和环境保护涉及部门多。各相关部门围绕本方案对各项措施的落实情况进行监督管理，适时开展相关领域联合执法，对相关整治措施实行动态监测评估，及时发现和解决出现的问题，确保各项任务措施落到实处。

（三）引进优秀科技团队，强化科技服务。结合长江生态环境保护修复驻点跟踪研究工作，借助中国科学院生态环境研究中心等大院大所的科技优势，充分吸纳南昌大学、江西省科学院等地方科研力量，重点针对鄱阳湖南昌湖区水生态监测、总磷污染溯源等重点、难点问题，开展前瞻性、基础性和对策性分析，努力突破水污染治理和水生态修复的技术瓶颈，提高区域水环境治理和水生态修复水平。同时，积极推广先进适用的科技成果，加强成果在伍湖分场断面的试点应用。

（四）拓展融资渠道，强化资金保障。加强财政资金统筹，积极争取中央水污染防治资金，提前开展水污染防治项目谋划，整合各渠道的专项资金，为“一断面一策”提供资金保障。完善市场化投融资机制，吸引社会资本投资，促进多元化多渠道融资，保障项目资金落实。

# 六、附件

### 1.国控断面汇水范围图

图1 伍湖分场断面汇水范围图

### 2.水质时空变化示意图

图2 伍湖分场断面水质时空变化图

### 3.污染源分布图

图3 污染源分布图

### 4.排污口分布图

图4 伍湖分场断面排污口分布图

### 5.加密监测点位图

图5 加密监测点位图

### 6.重点项目清单

表1 伍湖分场断面“一断面一策”重点项目清单

| 序号 | 类型 | 项目名称 | 项目内容 | 计划投资（万元） | 完成年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业源治理工程与管理措施 | 环鄱阳湖农村化肥减量增效项目 | 降低铁河乡、联圩镇环鄱阳湖乡镇农村化肥使用量 | 183.00 | 2021-2025 |
| 2 | 其他治理措施 | 碟形湖闸口维修工程 | 伍湖分场断面上游闸口维修 | 40.00 | 2023-2024 |
| 合计 | 223.00 |  |

附件3

鄱阳湖南湖村断面治理方案

# 一、项目概述

为深入打好污染防治攻坚战，有效控制与削减鄱阳湖南昌湖区总磷污染，持续改善鄱阳湖南昌湖区水环境质量，按照江西省环委会办公室《关于组织编制鄱阳湖“一断面一策”治理方案的通知》（赣环委办字〔2022〕17号）要求，针对鄱阳湖南昌湖区南湖村、南矶山、金溪咀刘家、伍湖分场、青岚湖5个国控断面，组织编制鄱阳湖南昌湖区“一断面一策”治理方案。

按照“一断面一策” 治理方案编制要求，各责任县区充分开展断面周边污染源调查，识别各断面主要环境问题，形成污染“脉络图”和问题台账清单。以问题为导向，以项目为支撑，以控增量、降存量为目的，兼顾污染防治与生态修复，因地制宜制定措施，实现到2025年，鄱阳湖南昌湖区断面水质达到湖库Ⅲ类标准（总磷≤0.075mg/L），力争鄱阳湖南昌湖区60%国考断面总磷浓度达到湖库Ⅲ类水质；到2030年，力争鄱阳湖南昌湖区总磷平均浓度达到湖库Ⅲ类水质标准。

## （一）编制原则

流域统筹、系统治理。牢牢把握山水林田湖草是一个生命共同体的理念，统筹经济社会发展和生态环境保护要求，统筹流域和行政区域，统筹上下游、左右岸和干支流，统筹城市和乡村、水域和陆地，系统推进鄱阳湖南昌湖区的治理与保护。

问题导向、分类施策。从断面及其控制范围的特点、现状、问题出发，对存在的问题进行全面排查，抓住断面水质达标的主要矛盾，对症下药，因地制宜、因地施策，重点解决南湖村断面总磷浓度偏高问题。

统筹兼顾、注重实效。按照轻重缓急，统筹考虑投资规模、实施效果、前期工作、资金来源与保障措施，以近期为重点，兼顾远期目标，对于解决总磷超标最为有效的措施，应优先安排。

专业协调、措施落地。按照综合治理的要求，打破部门、区域、层级的壁垒，充分利用已有规划和治理方案成果，做好目标、任务之间衔接，充分考虑工程及管理措施的可行性，落实部门分工，明确责任及要求。

党政领导，社会参与。落实“党政同责、一岗双责”，加强部门协作，做到投入、政策与目标、任务相匹配。动员全社会参与环境保护，促进企业履行环境责任，形成政府、企业和公众共同行动的环境保护新格局。

## （二）项目要求

### 1.实施范围

本方案选择塔城断面作为南湖村上游控制断面，实施范围为南湖村断面汇水范围，主要包括南昌县幽兰镇、塔城乡部分行政村。本方案实施范围面积为86.36km2，涉及河段长约10km。

### 2.主要控制因子

本方案的主要控制水质指标为总磷（TP），统筹兼顾高锰酸盐指数（CODMn）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3–N）和总氮（TN）等指标。

### 3.预期目标及完成时限

到2025年，南湖村断面总磷浓度≤0.075 mg/L，其余指标达到湖库Ⅲ类水质标准；力争达到湖库Ⅲ类水质。

# 二、流域概况及水环境质量现状

## （一）流域概况

### 1.流域概况

南湖村断面（116°10'08"E，28°33'59"N）地处抚河入湖口，位于南昌县幽兰镇南湖村。南湖村断面上游是抚河主干道，河床宽度相对稳定，洪水期水流流速快，枯水期水位下降，但依然与上游水体具有较高的水文连通性，水体停留周期短。断面处于抚河尾闾，在青岚湖入口处洲滩扩大，河道分散东移，河段滩地交替演变，部分河道绕过断面区域直接汇入下游河段。因此在低水位期，南湖村断面所处位置是一个典型的河滩洼地，水流缓慢，加之低洼的地势，使得颗粒较细的泥沙极易发生淤积。

南湖村断面汇水范围属亚热带湿润气候地带，年平均霜期89天，年均气温18.9℃，年均降雨量1700mm，日均极大风速8.13m/s。汇水范围属鄱阳湖平原地区，土壤多为水稻土和山地红壤，东北为湖滨平原，中部为平原，东南部为低、残丘，区域平均海拔25米。汇水范围内土地利用以农业用地为主，幽兰镇和塔城乡是全国商品粮和农副产品基地，天然淡水鱼库，富有地方特色的粮食生产、米粉加工、水产品养殖、家禽养殖和良种猪繁育等农业项目已形成产业规模。

### 2.断面汇水范围

南湖村断面汇水范围主要涉及南昌县幽兰镇和塔城乡两个乡镇。幽兰镇有14个行政村和1个居委会位于南湖村断面汇水范围；塔城乡共有6个行政村位于南湖村断面汇水范围内，其中3个行政村（北洲村、湖陂村、凤岗村）位于塔城乡水岚洲。根据各行政村国土面积，统计得到幽兰镇汇水范围面积为56.86km2，塔城乡汇水范围面积为29.5km2，南湖村断面汇水范围总面积为86.36km2。

## （二）断面水质变化情况分析

### 1.断面水质变化情况

按照“十三五”鄱阳湖南昌湖区国考断面水质目标要求，南湖村断面总磷（TP）浓度考核指标要求为≤0.1mg/L。根据历史监测数据，2017-2019年南湖村断面TP浓度年均超标率超过40%，仅在2020年TP浓度全部达标。“十四五”期间，南湖村断面的水质考核目标TP浓度为≤0.075mg/L。2021年南湖村断面TP月均浓度范围为0.05-0.20mg/L，年均浓度为0.095mg/L，超标率高达58%。2022年1-7月，南湖村断面TP浓度范围为0.03-0.09mg/L，平均浓度为0.062mg/L，超标率为14.3%，TP浓度较2021年1-7月同比改善27.5%，但仍然存在水质超标风险。

参照鄱阳湖星子站2018-2021年水位数据，将鄱阳湖南昌湖区水文期划分为枯水期、涨水期、洪水期和退水期（表2.2.1-1）。南湖村断面TP浓度超标主要发生在涨水期、退水期、枯水期等中低水位时期，部分年份洪水期TP浓度超标。

表2.2.1–1  鄱阳湖南昌湖区水期划分

| 月份 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水期 | 枯水期 | 涨水期 | 洪水期 | 退水期 |
| 星子站水位（m) | 7.54-13.87 | 10.78-18.42 | 11.68-21.05 | 9.14-16.86 |

### 2.汇水范围内其他断面水质变化情况

本方案选择塔城断面作为南湖村断面上游水质控制断面。根据2018-2020年监测数据，塔城断面TP浓度均值为0.056mg/L，2021年塔城断面TP浓度均值为0.046 mg/L。上述历史监测数据表明，塔城断面来水水质较好，TP浓度呈改善趋势。

# 三、断面污染源调查及主要水环境问题识别

## （一）污染源现状调查

### 1.入河排口污染源

南湖村断面共有11个电排站/排水闸，其中6个位于塔城乡境内，5个位于幽兰镇境内，排口汇集的水体包含汇水范围内的农田退水、生活污水以及畜禽和水产养殖尾水。

2021年8月-2022年2月加密监测结果表明，南塘挡自排站、玉明生态园泄水闸、姜家湖电排站和拦河西电排站所排水体的TP浓度较高（极值分别为0.291、0.127、0.742、0.259 mg/L），同时排口蓄水塘沉积物也富集了大量的磷（最高可达1092mg/kg）。综上，南湖村断面周边排口是抬升南湖村断面水体TP浓度的重要污染源。

### 2.农业面源污染源

2.1 种植业药、肥调查

南湖村断面汇水范围内耕地面积为5401.67公顷，园地面积为162.61公顷，且保持相对稳定。根据2021年统计数据计算，汇水范围内种植业氨氮、总氮、总磷入河量分别为2.64t/a、18.75t/a和2.38t/a。

2021年汇水范围内农药施用量为54.25吨，农药磷入河量约为0.007t/a。

2.2 畜禽养殖调查

汇水范围内畜禽养殖以生猪养殖为主，其次为牛和家禽养殖。受2018年非洲猪瘟影响，生猪出栏量从2018年的4.16万头下降至2021年的1.93万头，降幅达53.61%。牛和家禽的出栏量变化不大，分别维持在4000头和30万羽左右。目前，南昌县规模畜禽养殖户粪污设施装备配套率达100%。计算2021年汇水范围内畜禽养殖化学需氧量、氨氮、总氮、总磷入河量分别为53.87t/a、10.77t/a、15.22t/a和1.08t/a。

2.3 水产养殖调查

汇水范围内水产养殖以四大家鱼为主，2018-2021年水产养殖水域面积维持在8800余亩，产量维持在4400余吨。基于2021年水产品产量计算可得汇水范围内水产养殖化学需氧量、氨氮、总氮和总磷产生量分别为72.45t/a、3.35t/a、10.53t/a和1.94t/a。

### 3.生活污染源

汇水范围内人口分布较为分散，多为农村人口。2018-2021年，汇水范围内常住人口维持在1.8万人左右，生活污水处理率约为30%。据此，计算可得2021年汇水范围内农村生活污水化学需氧量、氨氮、总氮和总磷入河量分别为112.84t/a、7.59t/a、11.79t/a和0.89t/a。

### 4.工业污染源

南湖村断面汇水范围内有工业企业11家，其中三家为涉水企业（江西天禾糖业发展有限公司、南昌县驿站缘布草洗涤中心和南昌民优食品有限公司），均在幽兰镇。所有涉水企业均自建污水处理设施且达标排放。计算2021年汇水范围内主要排（污）水企业的化学需氧量、氨氮和总磷入河量分别为0.687t/a、0.021t/a和0.003t/a，汇水范围内涉水企业较少，面临的工业源污染压力较轻。

### 5.干湿沉降

根据汇水范围内河段水域面积，计算由大气沉降输入的化学需氧量、总氮、总磷负荷通量多年平均值分别为18.46t/a、45.40t/a、0.38t/a。

### 6.底泥污染

2022年7月监测表明，南湖村断面周边沉积物颗粒组成差异巨大，南湖村断面区域沉积物主要为灰褐色淤泥–泥砂，南湖村断面上游和下游区域沉积物主要为粗砂–细砂。南湖村断面及其邻近断面沉积物柱状样总磷（232-568 mg/kg）、总氮（780-1847 mg/kg）、总有机质含量（7.07-40.61 g/kg）均显著高于上游控制断面和下游断面。同时，调查发现，南湖村断面附近区域沉积物中包含更高含量的潜在活性磷、铁铝结合态无机磷和中活性有机磷，以上结果表明南湖村断面淤泥–泥砂质沉积物具有较高的氮、磷内源释放风险。

结合南湖村水域淤泥质和砂质沉积物分布面积及氮、磷扩散速率，计算得到塔城–南湖村河段沉积物磷、总氮、氨氮扩散通量分别为0.19t/a、20.37t/a、19.05t/a。

## （二）水生态环境调查

### 1.南湖村水域水华发生风险分析

2021年8月和9月，南湖村断面水体叶绿素a浓度（16.12-33.14μg/L）均低于水华暴发风险阈值，南塘挡自排站、玉明生态园泄水闸、姜家湖电排站、拦河西电排站蓄水塘叶绿素a浓度（95.41-122.19μg/L）超过水华暴发风险阈值。研究期间南湖村断面无水华发生风险，但是排口排水期间可能增加水华发生风险。

2021年8月-2022年2月监测结果表明，南湖村加密监测断面及排口蓄水塘水体藻类生长均表现为“磷、氮共同限制”和“磷限制”，因此磷是预防南湖村水域水华暴发的首要控制污染物。

### 2.南湖村水域底栖动物鉴定

2021年11月调查结果显示，塔城至南湖村断面共检出8种底栖动物（双壳纲江西楔蚌、双壳纲河蚬、寡毛纲霍甫水丝蚓、昆虫纲红裸须摇蚊、昆虫纲中国长足摇蚊、昆虫纲花翅前突摇蚊、软甲纲锯齿新米虾、双壳纲淡水壳菜），生物量密度为0.0012-23.4g/m2，塔城至南湖断面底栖动物较为丰富，无珍稀濒危生物分布。

## （三）加密监测与溯源分析

2021年8月-2022年2月7次月度加密监测结果表明，南湖村断面水体总磷浓度为0.047-0.127mg/L，相对鄱阳湖南昌湖区国考断面水质考核标准（0.075mg/L）的超标率为57.1%；塔城断面水体总磷浓度为0.032-0.126mg/L，南湖村断面总磷浓度平均升高了40%，总磷升高的主要组分为颗粒态磷，占比60%。分析表明，南湖村断面总磷浓度受上游来水、水体总悬浮物和排口排水等因素综合影响。

2022年1-8月，南湖村断面采测分离总磷浓度均值为0.071 mg/L，同比改善20%。但2022年7月以来，南湖村断面总磷浓度持续升高，其中2022年8月采测分离总磷浓度高达0.13mg/L。结合当地气象资料以及南湖村断面现场踏勘情况发现，鄱阳湖流域7月以来降雨量少、风力偏大，8月初提前进入枯水期，水位由高位向低位急剧变化。受旱情影响，南湖村断面周边电排站均处于关闭状态不排水。导致南湖村断面水体总磷浓度持续攀升的主要原因有两个：一是南湖村断面流量减少，水环境容量降低；二是水位降低导致淤泥质河滩淹水深度降低，河床底质淤泥受水流、风力扰动增强，加之夏季持续高温，沉积物极易发生再悬浮，导致水体浊度与颗粒态磷含量升高，进而导致水体总磷浓度急剧升高。

## （四）污染物入河量分析和断面控制单元设置

### 1.污染物入河量分析

#### 1.1 不同污染源负荷及贡献率

2021年南湖村断面汇水范围内污染物入河量中化学需氧量为258.31t/a，氨氮为43.42t/a，总氮为122.06t/a，总磷为6.86t/a。总体来看，种植业和水产养殖是汇水范围内总磷的主要来源，占比分别高达34.69%和28.28%，其次是畜禽养殖和生活污染源，占比分别为15.74%和12.97%，工业污染、大气沉降和底泥扩散释放占比较低，分别为0.04%、5.54%和2.73%。

#### 1.2 排口污染物入河量分析

根据南湖村断面11个排口排水量和水质分析，计算可知2021年拦河西电排站总磷（4.48t/a）和总氮（80.56t/a）入河量最大，其余依次为姜家湖电排站（总磷2.18t/a，总氮37.69t/a）、南河渡头排灌站（总磷0.77t/a，总氮11.54t/a）、邓家闸电排站（总磷0.69t/a，总氮12.28t/a）和南塘挡自排站（总磷0.48t/a，总氮7.73t/a）。以上5个排口总磷、总氮入河负荷量占所有排口的81%和78%，是南湖村断面的主要污染入河排口。

### 2.断面控制单元设置

南湖村断面汇水范围主要包括幽兰镇14个行政村和1个居委会、塔城乡6个行政村。综合考虑汇水范围内污染源分布、产汇流过程和行政单元，保证各控制单元相对独立，并明确各行政主体的治理责任，南湖村断面汇水范围设置幽兰镇和塔城乡2个控制单元。

## （五）主要水环境问题识别

### 1.中低水位时期，底泥扰动导致总磷爆发性升高

根据南湖村断面水质变化情况分析，南湖村断面总磷浓度超标主要发生在中低水位时期（涨水期、退水期和枯水期）。2021年和2022年断面加密监测结果显示，南湖村水域总磷浓度与水体浊度、总悬浮物含量呈显著正相关关系。室内扰动模拟试验表明，南湖村断面淤泥、泥砂再悬浮释放总磷能力明显高于上游控制断面，其中再悬浮释放的磷主要为颗粒态磷（占比>90%）。此外，根据2022年7月-8月南湖村断面总磷加密监测，在中低水位时期，南湖村断面淤泥质河滩淹水深度浅，受风力、水流扰动沉积物极易发生再悬浮，导致水体浊度与颗粒态磷含量升高，进而导致水体总磷浓度爆发性升高，最高可达0.2mg/L。

### 2.种植业、水产养殖污染防治措施相对薄弱

根据污染源现状调查，南湖村断面汇水范围外源性污染源以农业面源为主，尤以种植业、水产养殖污染为主，对总磷污染负荷的贡献率分别高达34.69%、28.28%。目前，汇水范围内种植业主要采取粗放式种植及水肥管理方式，农业种植业施肥强度高、化肥利用率低、农田退水直接进入排口蓄水塘，最终排入抚河。此外，规模水产养殖场基本未建设尾水处理设施，污染防治相对薄弱。

2017年以来，南昌县全力推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目。目前，南湖村断面汇水范围内11家现存的规模化养猪场已全部建设治理设施，尾水排放即使执行《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852–2015）（其中滨湖控制开发带和高效集约发展区总磷排放标准分别为2mg/L和5mg/L），仍然会产生较高的总磷污染负荷。

### 3.生活源污染治理有待进一步加强

南湖村断面汇水范围内2021年常住人口为17616人。虽然汇水范围内生活污染源对总磷的负荷贡献率仅有12.97%，但是对氨氮和化学需氧量的负荷贡献率较高（17.48%和43.68%），是不可忽略的外源性污染源。目前，南湖村断面汇水范围内有生活污水处理设施10座，设计处理规模590吨/日，污水收集处理率约为30%，其余生活污水通过沟渠排入抚河，影响南湖村断面水质。

# 四、断面水质提升主要措施

## （一）农业面源污染防治措施

### 1.全面推进化肥减量增效、开展农药零增长专项行动

1.1 推广测土配方施肥技术。在南湖村断面汇水范围内合理布局土壤取样点位和试验田块，开展取土化验与田间调查。通过开展施肥技术培训、发放施肥建议卡、施肥建议卡上墙、推广应用配方肥等措施，确保测土配方施肥技术覆盖汇水范围内农田面积90%以上。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）

1.2 做好化肥减量增效技术示范。在南湖村断面汇水范围内建设2个以上化肥减量增效示范片区，每个片区面积不少于0.25万亩，重点推广机械侧深施肥、适期施肥等技术，采用物化补贴的方式加大配方肥料、有机肥料、有机无机复混肥、大量与中微量元素肥料、速效与缓效肥料等产品的应用，力争示范片化肥用量减少3%以上。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）

1.3 持续推进农药减量增效。抓好冬闲水田耕沤灭螟行动，在南湖村断面汇水范围内建设2个以上水稻病虫绿色防控示范区，做好重大病虫统防统治行动，开展科学安全用药培训。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）

### 2.开展水产养殖污染综合治理

2.1 严格规范天然水域养殖行为，合理调整水产养殖布局，科学确定水产养殖密度，优化水产养殖结构。编制养殖水域滩涂规划，划定禁养区、限养区和养殖区，保护水域滩涂生态环境，设定发展底线，稳定基本养殖面积。推进生态健康养殖，推动池塘养殖标准化改造。推广池塘循环水产养殖模式，实现养殖尾水达标排放。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）

2.2在南湖村断面汇水范围内开展水产养殖尾水处理设施项目试点建设，覆盖面积不少于400亩，包括“三池二坝”，即生态净化池、沉淀池、曝气池，两个过滤坝。对11个排口蓄水塘，严禁投饵养殖，全面实施人放天养。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）

### 3.深化畜禽养殖污染治理

3.1 源头减量。支持养殖场将人工清粪改造为机械清粪，改用节水型饮水设施。粪污处理配套设施改造升级，推广碗式饮水机使用，铺设节水管道、排污管道和雨污分离沟，支持栏舍漏缝地板改造。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）

3.2 过程控制。支持养殖场采用控温控水设施，购置固液分离装置对粪污进行干湿分离，做好粪污厌氧发酵设施管护，建设与养殖规模配套的污水存储池，铺设管道将污水输送至附近农田或购置粪污运输车运至种植基地还田利用。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）

3.3 末端利用。支持畜禽粪便采用“沼气处理+沼液利用”相结合的方式进行处理，粪肥提供给种植区。养殖污水经厌氧发酵等处理，通过肥水一体化设施输送到种植区利用，实施种养结合。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）

3.4 提标改造。对汇水范围内现有的11家规模化畜禽养殖场污水处理设施进行提标改造，或者将畜禽粪污运送至粪污集中处理中心进行资源化利用，实现零排放，严禁在河漫滩等敏感区域放养牛/羊等牲畜。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）

## （二）生活污染防治措施

### 1.梯次推进农村生活污水治理

结合农村“改厕”，科学确定农村生活污水收集及治理方式，全面推进农村生活污水处理项目，加强农村生活污水处理设施及配套管网建设，梯次推进1000人以上村庄和环鄱阳湖300米以内村庄的生活污水处理设施建设，在南湖村断面汇水范围内开展12个以上村庄的农村生活污水治理，治理方式采取自建污水处理设施、建设污水管网纳入周边污水处理设施处理等。（牵头单位：南昌县农业农村局，南昌市南昌生态环境局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）

### 2.加强集镇生活污水收集与治理

努力提高幽兰镇集镇污水处理厂进水浓度，大力推进集镇生活污水管网延伸建设，及时修复错、混接管网，提高集镇污水收集处理率。（牵头单位：南昌县住建局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）

## （三）其他治理措施

### 1.试点开展内源污染治理措施

开展南湖村水域底泥总磷污染分析，科学识别底泥污染物释放规律、内源释放重点区域并开展跟踪研究，试点开展内源污染底泥生态清淤等可行性修复治理措施。（牵头单位：南昌市南昌生态环境局，南昌县水利局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）

### 2.提升生态环境监测预警能力

深化污染源监测体系。深化地表水环境质量监测，拓展抚河尾闾水质自动监测指标和覆盖范围，开展水质与污染源的关联分析。按照“查、测、溯、治”要求，逐步建立覆盖南湖村断面汇水范围内所有入河排污口主要污染源的监测网络，在南湖村断面水质自动监测站现有监测能力的基础上，补充风速、气温、水位等气象和水文监测。（牵头单位：南昌市南昌生态环境局，南昌县水利局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）

### 3.建立严格的监管机制

建立生态环境网格化监管执法体系，建立“全面覆盖、分块管理、网格划分、责任到人”的网格化环境监管体系，建立县、乡镇、村三级监管网络，明确监管层级，落实监管责任，加大监管力度，逐步构建覆盖全县、责任到位、执法有序的网格化环境监管机制，形成纵向分级监管、横向分工负责的环境监管格局。创新执法方式，充分运用在线监控、无人机等科技手段，大力推进非现场执法，巩固提升非现场监管执法效果。（责任单位：南昌市南昌生态环境局）

### 4.合理调度水资源

结合赣抚尾闾等重大工程项目实施和运行调度，加强断面水情（生态流量/水位）监测，完善水情（生态流量/水位）监测体系，及时向有关部门报送水情变化，探索建立预警流量/水位－考核监测联动机制，加强水资源配置与调度科学精细化管理，切实保障南湖村断面生态流量/水位，改善南湖村断面水生态环境。（责任单位：南昌县水利局）

# 五、保障措施

（一）加强组织领导，明确职责分工。南湖村断面水环境质量提升，不仅是断面所在地政府的责任，更需要流域协同治理，各级党委和政府要坚决扛起生态环境保护的政治责任，形成政府负总责，各部门齐抓共管的机制。要落实责任主体，明确工作推进时间节点，及时协调解决整治过程中的问题。要明确整治问题责任单位，切实抓好相关项目实施，确保治理效果，努力提升南湖村断面水环境质量。

（二）引进优秀科技团队，强化科技服务。结合长江生态环境保护修复驻点跟踪研究工作，借助中国科学院生态环境研究中心等大院大所的科技优势，充分吸纳南昌大学、江西省科学院等地方科研力量，针对鄱阳湖南昌湖区水生态监测、总磷污染溯源等重点、难点问题，开展前瞻性、基础性和对策性研究，努力突破水污染治理和水生态修复的技术瓶颈，提高区域水环境治理和水生态修复水平。同时，积极推广先进适用的科技成果，加强成果在南湖村断面的试点运用。

（三）拓宽投融资渠道，强化资金保障。加强财政资金统筹，积极争取中央水污染防治资金，提前开展水污染防治项目谋划，整合各渠道的专项资金，为“一断面一策”提供资金保障。完善市场化投融资机制，吸引社会资本投资，促进多元化多渠道融资，保障项目资金落实。

（四）强化监督执法，及时评估效果。各有关部门围绕本方案的目标指标、重点任务等，对“一断面一策”中各项措施的落实情况进行监督管理，对其执行情况和效果进行动态监测评估，及时发现和解决出现的问题，推动各项任务落实。对断面周边造成损害的单位和个人，依法承担生态环境损害赔偿责任，加大对“一断面一策”落实情况的督察力度。

# 六、附件

### 1.国控断面汇水范围及污染源分布图

图1  塔城–南湖村国考断面汇水范围（具体至行政村）及3个涉水工业污染源分布

### 2.水质时空变化示意图

图2  南湖村断面水质时空变化图

### 3.排污口分布图

图3  南湖村断面周边排口分布图

### 4.加密监测点位图

图4  塔城–南湖村加密监测断面与排口采样点分布

### 图5  南湖村水域底泥调查范围与柱状样/剖面采样点分布

### 5.重点项目清单

表1  南湖村断面“一断面一策”重点项目清单

| 序号 | 类型 | 项目名称 | 项目内容 | 投资 （万元） | 完成年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业面源污染防治措施 | 农药减量控害技术 示范基地项目 | 在南湖村断面汇水范围内打造2个水稻病虫绿色防控示范区，示范区的核心面积1000亩（选择集中连片，农田设施较好的田块）。核心区专业化统防统治与绿色防控覆盖率达到100%，同年与使用常规农药对比，防治次数减少1-2次，化学农药使用量减少20%以上。 | 16 | 2022 |
| 2 |  | 环鄱阳湖农田面源 污染防治工程 | 在南湖村断面汇水范围内建设不少于2个化肥减量增效示范区，每个示范区不少于2500亩，力争示范片化肥用量减少3%以上；测土配方施肥技术覆盖率提高到90%以上，主要农作物实现测土配方施肥技术全覆盖，确保区域内化肥用量实现零增长。 | 20 | 2022 |
| 3 |  | 池塘养殖尾水 处理项目 | 在南湖村断面汇水范围内开展水产养殖尾水处理设施项目试点建设，覆盖面积不少于400亩，包括“三池二坝”，即生态净化池、沉淀池、曝气池，两个过滤坝。 | 800 | 2022 -2025 |
| 4 | 生活污染防治措施 | 农村生活污水治理项目 | 逐年依次推进农村生活污水治理，在南湖村断面汇水范围内开展12个以上村庄的农村生活污水治理，治理方式采取自建污水处理设施、建设污水管网纳入周边污水处理设施处理等。 | 2000 | 2022 -2025 |
| 5 | 其他治理 措施 | 南湖村断面水文、 水环境监测项目 | 在南湖村断面水质自动监测站的基础上、补充完善风速、气温、水位等气象和水文监测。 | 2 | 2022 |
| 合计 | 2838 |  |

附件4

鄱阳湖金溪咀刘家断面治理方案

# 一、项目概述

为深入打好污染防治攻坚战，有效控制与削减鄱阳湖南昌湖区总磷污染，持续改善鄱阳湖南昌湖区水环境质量，按照江西省环委会办公室《关于组织编制鄱阳湖“一断面一策”治理方案的通知》（赣环委办字〔2022〕17号）要求，针对鄱阳湖南昌湖区南湖村、南矶山、金溪咀刘家、伍湖分场、青岚湖5个断面，组织编制鄱阳湖南昌湖区“一断面一策”治理方案。

按照“一断面一策” 治理方案编制要求，各责任县区充分开展断面周边污染源调查，识别各断面主要环境问题，形成污染“脉络图”和问题台账清单。以问题为导向，以项目为支撑，以控增量、降存量为目的，兼顾污染防治与生态修复，因地制宜制定措施，实现到2025年，鄱阳湖南昌湖区断面水质达到湖库Ⅲ类标准（总磷≤0.075mg/L），力争鄱阳湖南昌湖区60%国考断面总磷浓度达到湖库Ⅲ类水质；到2030年，力争鄱阳湖南昌湖区总磷平均浓度达到湖库Ⅲ类水质标准。

## （一）编制原则

流域统筹、系统治理。牢牢把握山水林田湖草是一个生命共同体的理念，统筹经济社会发展和生态环境保护要求，统筹流域和行政区域，统筹上下游、左右岸和干支流，统筹城市和乡村、水域和陆地，系统推进鄱阳湖南昌湖区的治理与保护。

问题导向、分类施策。从断面及其控制范围的自身特点、现状、问题出发，对现有问题进行全面排查，抓住断面水质达标的主要矛盾，因地制宜、因地施策，重点解决鄱阳湖南昌湖区的总磷偏高问题。

统筹协调、注重实效。按照轻重缓急，统筹考虑投资规模、实施效果、前期工作、资金来源与保障措施，以近期为重点，兼顾远期目标，对于解决总磷超标最为显著的措施，应重点部署、优先安排。

专业协调、措施落地。按照综合治理的要求，打破部门、区域、层级的壁垒，充分利用已有规划和治理方案成果，做好目标、任务之间衔接，充分考虑工程及管理措施的可行性，落实部门分工，明确责任及要求，做到可监测、可监督和可考核。

党政领导，社会参与。落实“党政同责、一岗双责”，加强部门协作，做到投入、政策与目标、任务相匹配。动员全社会参与环境保护，促进企业履行环境责任，形成政府、企业和公众共同行动的环境保护新格局。

## （二）项目要求

### 1.实施范围

本方案的实施范围为金溪咀刘家断面汇水区域。主要包括三里乡、梅庄镇、二塘乡、南台乡、池溪乡、钟陵乡、前坊镇、三阳集乡等乡镇，汇水范围面积为734.23km2。

### 2.主要控制因子

本方案的主要控制水质指标为总磷（TP），统筹兼顾高锰酸盐指数（CODMn）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3–N）和总氮（TN）等指标。

### 3.预期目标

到2025年，金溪咀刘家断面TP浓度≤0.07mg/L，其余指标达到湖库Ⅲ类水质标准；力争达到湖库Ⅲ类水质。

# 二、流域概况及水环境质量现状

## （一）流域概况

### 1.流域概况

#### 1.1 地理位置

金溪咀刘家断面位于南昌市进贤县三里乡，坐标为116°19'21"，28°42'37"，为国考鄱阳湖断面，断面地处抚河西支汇入金溪湖和鄱阳湖的三角洲前缘，是抚河西支河口与鄱阳湖水体之间的季节性涨落滩区核心区。

#### 1.2 河流水系

抚河下游东出赣抚平原，至箭江口分为东、西两支，东支为主流，经梁家渡下泄入青岚湖；西支为次，经新联断面，由金溪湖季节性联通鄱阳湖。金溪湖在江西省进贤县北端，北为南昌县，抚河下游尾闾。南与陈家湖，西与军山湖、青岚湖等湖泊相通。湖岸海拔24m。南北长16km，东西最大宽度13km，面积约65km2，平均水深1.3～1.7m。

#### 1.3 水文水情

进贤县地表水资源较为丰富，抚河多年平均过境水量为139亿m3/a，信江在余干的八字嘴附近分为两支，主支流经余干西北部与进贤边界再至瑞洪、康山注入鄱阳湖，其总水量在80亿m3/a以上。其他水资源有湖泊、水库等，其中军山湖、青岚湖、陈家湖等几个主要湖泊的蓄水量在8.3亿m3以上。进贤县多年平均降水量为1587mm，年径流量达13.7亿m3。近年来，鄱阳湖枯水期大大提前，导致金溪咀刘家断面的枯水断流时间不断增加。2018年9月17日、2019年9月10日连续两年刷新进入枯水期最早时间，而2022年8月6日就进入枯水期，成为1951年有记录以来最早进入枯水期的年份，同期金溪咀刘家成为断流滩涂。

#### 1.4 地形地貌

鄱阳湖是一个浅水湖泊，地势平坦，微地形复杂。湖盆由河道、碟形湖、圩堤、岛屿、洲滩、汊港组成。“湖中有湖”是鄱阳湖最具特色的地理特征。在泥沙淤积的作用下，赣、抚、信、饶、修五河进入鄱阳湖时，由于泥沙沉积，形成入湖河口三角洲。三角洲之上，泥沙沉积在主流两侧，自然形成浅碟形洼地。金溪咀刘家断面所在的金溪湖湖底浅平，部分湖底裸露成丘。2022年8月枯水期提前到来，金溪咀刘家断面处平均水位不足0.22m（江西省水文监测中心）。

#### 1.5 土壤特征

金溪湖沿岸主要土壤类型为红壤，周边为连绵的红壤低丘岗地，分布广、面积大。第四纪红色黏土组成的湖滨岗地中，厚层红壤或受到剧烈侵蚀的红壤，集中成片分布于三里、梅庄、二塘、南台、前坊等乡镇的滨湖地区。

#### 1.6 气象气候

断面汇水区域属于亚热带暖湿型季风气候，雨量充沛，无霜期长，四季分明。湖区年平均气温为17.7℃，极端最高气温为40.5℃；极端最低气温为零下12.1℃。年降雨量1600-1700mm，年平均相对湿度为78.5%。

#### 1.7 行政区划和人口

金溪咀刘家断面汇水范围主要包括进贤县三里乡、梅庄镇、七里乡、二塘乡、南台乡、池溪乡、钟陵乡和三阳集乡共8个乡镇，共涉及98个行政村。据2020年统计数据，三里乡47489人、梅庄镇38907人、七里乡35946人、二塘乡16848人、南台乡21392人、池溪乡26498人、钟陵乡29623人和三阳集乡34919人，共25万人。

### 2.断面汇水范围

金溪咀刘家断面汇水范围主要包括三里乡、梅庄镇、七里乡、二塘乡、南台乡、池溪乡、钟陵乡和三阳集乡，汇水范围面积为734.23km2。

## （二）断面水质变化情况分析

从近年监测数据分析来看，金溪咀刘家断面不能稳定达到湖库Ⅲ类水质（图2）。TP浓度在2020年1-3月达到了0.17mg/L，2020年全年有6个月的时间超过了Ⅲ类标准（0.075mg/L）。TP在2021年有8个月超过了Ⅲ类水质（0.075mg/L），枯水期超标情况最为明显，超标倍数达到0.73倍。TP为断面水质不达标的关键因子。其次为化学需氧量（COD），在2020年5月超过Ⅲ类水质（20mg/L），超标倍数为0.4倍。总体来说，金溪咀刘家断面水质在退水期和枯水期出现超标现象，超标因子为TP（水期划分依据为2018-2021年南矶山和外洲水文站水位变化趋势，并参考同期鄱阳湖星子站，表2.2-1），其他指标总体能达到地表Ⅲ类。在退水期随着金溪咀刘家断面区域逐渐成为滩涂，断面水质随即大概率出现TP等指标超标现象。枯水期彻底断流后，根据现有断面考核规定，采用最后一次监测结果作为整个枯水期水质，枯水期断面水质主要受到TP限制。

表2.2-1 鄱阳湖南昌湖区水期划分

| 月份 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水期 | 枯水期 | 涨水期 | 洪水期 | 退水期 |
| 星子站水位（m） | 7.54-13.87 | 10.78-18.42 | 11.68-21.05 | 9.14-16.86 |

# 三、断面污染源调查及主要水环境问题识别

## （一）污染源现状调查

### 1.入湖排口污染源

2021年12月、2022年6月对金溪咀刘家断面涉及的入湖排口进行调查，共发现入湖排口28个（图3），其中城镇雨洪排口14个、农业农村排口9个、城镇生活污水排口5个，规模以上排口6个。

2021年枯水期（12月份）采样监测发现，部分排口无水排出，有水排口COD浓度为12-42mg/L、氨氮浓度为0.17-3.21mg/L、TP浓度为0.03-0.4mg/L；丰水期（6月份）采样监测发现，COD浓度为8-71mg/L、氨氮浓度为0.101-6.69mg/L、TP浓度为0.02-0.7mg/L。

2022年6月丰水期城镇生活污水排口排水COD浓度分别为71、68、26、42、23mg/L，氨氮浓度分别为6.69、6.62、2.19、3.24、0.588mg/L，TP浓度分别为0.7、0.68、0.15、0.43、0.04mg/L。总体来看，城镇生活污水出水口污染物浓度高于其他类型排口。

表3.1.1-1 金溪咀刘家断面城镇生活污水排口信息表

| 排口编号 | 排口位置 | 详细地址 |
| --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |
| JX1 | 116.377500 | 28.682778 | 三里乡三里街 |
| JX2 | 116.375278 | 28.682222 | 三里乡三里街 |
| JX11 | 116.344919 | 28.688100 | 三里乡军山湖服务区南区 |
| JX12 | 116.348850 | 28.691058 | 三里乡军山湖服务区北区 |
| JX20 | 116.309747 | 28.636000 | 三里乡军山湖居委会污水生化处理站 |

### 2.农业面源污染源

农业包括种植业、畜禽养殖业和水产养殖业。

断面汇水区范围内耕地面积维持在48万亩左右，作物主要为水稻、玉米和芝麻。化肥（氮、磷、钾和复合肥）施用量约为3.97万t/a，农药（杀虫剂、杀菌剂等）施用量约为221t/a。据测算，农业种植污染物入湖量分别为氨氮29.86t/a、总氮210.05t/a、TP18.65t/a。

猪、牛和鸡是当地畜禽养殖主要对象。根据《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，结合进贤县作为全国首批畜禽粪污资源化试点县情况，核算畜禽养殖污染物入湖情况。据测算，汇水区域范围内，畜禽养殖污染物入湖量分别为化学需氧量995.38t/a、氨氮17.82t/a、总氮61.47t/a和TP11.44t/a。

螃蟹是当地水产养殖的主要品种。基于2020年水产养殖状况，水产养殖污染物入湖量分别为化学需氧量1185.03 t/a、氨氮54.72t/a、总氮172.21t/a和TP31.71t/a。其中三里乡TP释放量最高，达到了8.11t/a。

### 3.生活污染源

金溪咀刘家断面汇水区域居民生活污染物主要来自乡村居民生活用水所产生的污染，涉及进贤三里乡和梅庄镇等8个乡镇。2018至2020年，汇水区域内户籍人口维持在25万左右（常住人口约占户籍人口的70%）。该区域内生活污染物入湖量分别为化学需氧量568.46t/a、氨氮49.93 t/a、总氮89.11t/a和TP6.73t/a。

### 4.工业污染源

根据进贤县全国第二次污染源普查资料，汇水区域共有工业企业51个（图4为进贤县主要工业污染源），无中大型企业，小型企业8个，微型企业43个。8个小型企业全部分布在梅庄镇、钟陵乡、池溪乡，各乡镇的均有少量微型企业。金溪咀刘家断面汇水区内工业污染入湖量分别为COD1.91t/a、氨氮0.05t/a、总氮0.57t/a和TP0.05t/a。

### 5.其他污染源

#### 5.1 底泥释放

为了准确判断金溪湖沉积物对断面水质的内源污染贡献量，2022年7月项目组对金溪湖开展了沉积物柱状样采样分析。底泥基本为固态，表层TP普遍最高，随深度TP含量降低。底泥总氮含量空间分布规律与TP含量相反，总体表现为表层TN低，随深度TN含量增加。底泥总有机质含量空间分布规律与总氮含量基本一致。底泥总硫含量空间分布规律与TP含量基本一致。根据不同点位的底泥污染释放通量观测结果核算，底泥污染物负荷入湖量为TP4.38t/a，氨氮959.68t/a，总氮1114.13t/a。

#### 5.2 候鸟粪便

鄱阳湖是鸟类迁徙路线上重要的湿地之一，为鸟类提供了理想的栖息场所，鸟类产生的粪便也成为污染来源之一。根据历史资料显示，金溪湖记录鸟类63种，水鸟32种，优势种为白骨顶、斑嘴鸭、豆雁、红嘴鸥、鸿雁、灰鹤和小天鹅。全年共观察到鸟类4141只，其中冬候鸟2886只，留鸟1118只，夏侯鸟/旅鸟137只。以鄱阳湖鸟类的组成特征计算得出的排放系数计算为549.46gN/只∙年，175.04gP/只∙年。据此核算，由鸟类排泄带来的污染物总氮约2.28t/a，TP0.72t/a。

#### 5.3 干湿沉降

依据金溪湖的水域面积，结合南昌大气沉降观测数据，核算由大气沉降输入的污染负荷COD595.63t/a，总氮1464.4t/a，TP12.22t/a。

## （二）水生态环境调查

金溪咀刘家断面所处的抚河西支金溪湖河口历史上存在中营养状态，历史资料表明水生态环境存在脆杆藻、角星鼓藻等中营养型指示种，也有铜绿微囊藻、针杆藻、颤藻等富营养型指示种，总体看来金溪湖抚河口处主要以富营养型指示种占优势，如铜绿微囊藻、颤藻等。经过养殖方式转变和长期治理，金溪咀刘家水生态环境明显改善，可为鸟类提供良好的生存环境，留鸟、候鸟种数明显高于其他湖泊。

## （三）入湖污染量分析

基于污染源现状调查和数据分析，金溪咀刘家断面汇水区域污染物入湖量为化学需氧量3346.40t/a、氨氮1112.06t/a、总氮3114.23t/a、TP 85.90t/a。COD主要来自农业面源，占比为65%；氨氮主要来自内源污染释放，占比86%；总氮主要来自大气沉降和内源污染释放，占比82%；TP主要来自农业面源，占比72%。因此，结合断面监测数据，对于金溪咀刘家断面水质达标的关键因子是TP和COD，农业面源是突出的主要污染源。

## （四）主要水环境问题识别

金溪咀刘家断面汇水范围内以农村为主，经济主要以丰富的农业资源为基础，工业基础薄弱，旅游业发展迅速，目前，流域农村面源污染仍较为突出，农村环保基础设施薄弱，流域主要经济指标和人居环境还相对落后，金溪湖经济社会发展和生态环境保护的协调统一面临相对较大的压力。

### 1.基础设施建设滞后

流域内农村生活污水收集与处理系统缺乏。金溪湖流域涉及金溪咀刘家断面汇水范围主要包括三里乡、梅庄镇、七里乡、二塘乡、南台乡、池溪乡、钟陵乡和三阳集乡等8个乡镇，流域总人口近25万，每天产生生活污水量近2.1万吨。根据进贤县农村生活污水治理规划和相关工程进度，计划于2022年底完成上述8个乡镇的生活污水处理设施建设，并加速配套管网建设，消除农村黑臭水体。沿湖分散分布的村庄，目前仍然存在生活污水未经处理直接排放。

### 2.农业面源污染严重

2020年汇水区域内农药施药量为221吨，肥料结构以氮肥为主，农民氮肥过量施用，农用化肥流失率普遍较高，农业面源污染较重。湖湾库汊中，部分渔民非法养殖，由于化肥和饵料肥料投入水体，为藻类提供了良好的生存环境，也是影响水体的主要污染途径。

### 3.环境监管能力薄弱

区域环境监管能力建设薄弱，从事环境监测的专业技术人员缺乏，监测装备条件较差，常规的监测仪器和现场快速监测仪器不足，无自动监测能力和应急监测能力，无法对金溪湖实施环境质量的有效监控。同时区内对金溪湖生态观测与科研工作较为薄弱，尚未科学全面地掌握金溪湖区域目前陆生、水生生态系统结构状况及其变化趋势。

### 4.生态调节能力不足

金溪湖作为鄱阳湖重要的连通性湖泊，存在生态调节能力不足问题，受长江和气候变化影响，湖泊退水加快，生态敏感区枯期低水位持续时间延长，湖区水环境容量、湿地植被与分布格局被动变化，生态系统稳定性下降。

# 四、断面水质提升主要措施

全方位打好碧水保卫战，以重点湖泊水环境质量为目标，持续推进集镇生活污水处理厂及污水管网工程，加速农村生活污水治理，强化农业。

## （一）深入实施城镇生活污水治理

开展城镇生活污水收集处理提升专项行动。加快补齐城镇生活污水收集管网短板，开展县城区老旧破损和易造成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新，循序推进管网错接混接漏接改造。稳步推进架桥镇等乡镇污水处理设施建设。（牵头单位：进贤县城管执法局，南昌市进贤生态环境局，进贤县住建局；责任单位：三里乡、梅庄镇、七里乡、二塘乡、南台乡、池溪乡、钟陵乡和三阳集乡人民政府（以下简称进贤县各乡（镇）人民政府））

## （二）持续推进农村生活污水治理

因地制宜推进农村厕所革命和生活污水治理，推广使用运行管护简便的农村生活污水治理技术。完成建制村农村环境综合整治，持续实施农村黑臭水体治理，建立健全农村黑臭水体排查发现机制，实现农村黑臭水体长效监管，基本消除农村重点黑臭水体。（牵头单位：进贤县农业农村局，进贤县乡村振兴局，南昌市进贤生态环境局；责任单位：进贤县各乡（镇）人民政府）

## （三）大力推进农业面源污染防治

持续推进“一乡一品”、休闲农业等现代化高端农业，降低单位产值农药、化肥用量，推进农药化肥减量增效，加大生态保护重点区域农药化肥减施力度。建设生态沟、净化塘、地表径流集蓄池，湿地等设施，减轻农田退水对周边水体的不良影响。逐步支持区域内散居农户因地制宜推行生活污水简易生态处理，充分利用池塘、沟渠等自净能力，切实解决污水治理的问题。（牵头单位：进贤县农业农村局，南昌市进贤生态环境局；责任单位：进贤县各乡（镇）人民政府）

## （四）加强畜禽养殖污染控制

坚持源头减量、过程控制、末端利用原则，提升畜禽粪污资源化利用质量，强化种养结合、生态循环，推进畜禽粪污就地就近资源化利用。推进编制县域畜禽养殖污染防治规划，规范畜禽养殖禁养区划定与管理。加强畜禽养殖禁养区监管，防止已拆除或关停的畜禽规模养殖拆后重建或关后复养等反弹现象。加强粪污处理设施装备配套建设，推广机械清粪、有机肥加工等资源化技术。规模畜禽养殖应根据污染防治和资源化利用的要求，配套建设粪污贮存处理利用设施设备，坚持种养结合、农牧循环，推进畜禽养殖废弃物资源化利用。

积极转变水产养殖方式，科学实施人放天养，落实养殖水域滩涂规划制度，加强养殖水域滩涂证登记，强化养殖水域滩涂使用和管理工作，在水产养殖主产区推进养殖尾水治理及资源化利用。（牵头单位：进贤县农业农村局，南昌市进贤生态环境局；责任单位：各乡（镇）人民政府）

## （五）梯次推进入湖排口污染整治

持续开展入河入湖排污口排查，建立健全排污口档案，分期分批分类进行整治。按“一口一策”工作原则，逐一明确入河排污口整治要求，分类有序推进入河排污口整治和规范化建设。对于城镇和村镇生活污水排口，应接管纳入市政管网或建设分散式污水处理设施。探索将农业排口纳入监管，结合基于自然的排口污染负荷解决方案，可试行推进入口多级塘－排口湿地等建设；对溢流排口，结合海绵措施、调蓄净化多措并举，探索建管结合削减溢流污染负荷。对超标排放的入河排污口，各地应督促责任主体全面开展整治，确保稳定达标排放，对于责任主体清晰的超标工业污染源排口，执法部门应依法依规进行处罚，并限期整改，对于直排的城镇生活源排口，应协调城市管理部门，接管纳入市政管网，对于规模以上养殖场的直排养殖废水，应要求养殖场限期完善环保设施，对于已废弃不用的无水老旧排口，应及时进行封堵。（责任单位：南昌市进贤生态环境局，进贤县城管局，进贤县水利局，进贤县农业农村局；责任单位：各乡（镇）人民政府）

## （六）强化流域生态环境保护

坚持流域生态环境保护与治理并重的原则，结合流域重大工程，优先建设和水源保育、湖荡湿地、湖滨缓冲带，要坚持因地制宜，重视自然恢复，提高流域自然净化能力；继续实施退耕还林、退田还湖、水土保持等生态环境治理工程，严格控制土地退化；经济社会发展要与水环境承载力相适应，统筹生活、生产和生态用水，建设节水型社会；水资源开发利用活动，要充分考虑生态用水。

梯次推动试点保护区生态养护，科学、精准、依法开展生态收割、生态清淤、生态捕捞工作，持续提高保护区生态环境修复水平。科学控制河道采砂数量，进一步加强全县河道采砂监督执法，加大对重点河段、水域、人员、船舶管控力度，严厉打击非法采砂破坏水域生态环境行为，持续改善河道水生态环境质量。（牵头单位：进贤县水利局，进贤县林业局，进贤县农业农村局，南昌市进贤生态环境局；责任单位：各乡（镇）人民政府）

# 五、保障措施

（一）加强组织领导，明确职责分工。进贤县政府、各部门将生态环境保护摆在更加突出位置，明确工作重点，落实任务责任。各牵头部门切实负总责任，组织各责任单位对牵头负责的重要任务、重大政策、重大项目进行落实，细化具体任务，落实责任主体，明确时间节点，切实加强对规划实施工作的组织领导，及时协调解决规划实施过程中的问题；加强本方案与各类规划、计划衔接协调，推动规划落地落实。有关部门要按照职责分工，制定落实方案计划，强化部门协作和地方指导。

（二）健全制度体系，完善工作机制。建立健全断面长制各项制度，主要包括断面长会议制度、信息共享制度、信息报送制度、工作监督制度、考核问责和激励制度、验收制度等。设一名县级“断面长”，每个县级断面下设若干乡级“断面长”，在河湖责任段设置乡级断面，每个乡级“断面长”对应1个乡级断面。按照每月监测2次的频次，对断面主要水质指标实施采样监测。

（三）发挥驻点优势，强化科技帮扶。依托南昌市（二期）驻点工作组，重点针对鄱阳湖南昌湖区水生态环境观测、TP污染溯源等重点问题，开展前瞻性、基础性和对策性科学技术研究，集中突破水污染治理和水生态修复的技术瓶颈，加快制定标准、规范、政策，积极推进示范推广应用工作，建立流域治理技术供需双方对接机制，强化驻点科技帮扶，提高区域水环境治理和水生态修复水平。

（四）集中优势资源，拓展融资渠道。积极争取江西省和国家资金支持。积极拓展中央生态环境资金项目支持，包括水污染防治资金、土壤污染防治资金、农村环境整治资金。要积极开展上述生态环境项目包装，整合各层面、渠道的专项资金，为“一断面一策”提供资金保障。通过完善市场化投融资机制，健全生态保护补偿机制促进生态产品价值实现等有效手段，提高工程项目的盈利能力，吸引社会资本投资，促进多元化多渠道融资，保障项目资金落实。

（五）强化监督管理，推动责任落实。对断面周边造成损害的单位和个人，依法承担生态环境损害赔偿责任。相关部门围绕本方案的目标指标、重点任务等，对“一断面一策”中各项措施的落实情况进行监督管理，对其执行情况实行动态监测评估，及时发现和解决出现的问题，推动各项任务落实。加大对“一断面一策”落实情况的督察力度，按进度定期对“一断面一策”执行情况开展考核，切实解决金溪咀刘家断面水质反弹问题，确保水质稳步提升，实现水环境质量的持续改善。

# 六、附件

### 1.断面汇水范围

图1  金溪咀刘家断面汇水范围图

### 2.水质时空变化示意图

图2  金溪咀刘家断面水质时空变化图

### 3.断面排污口分布图

图3  金溪咀刘家断面排口位置图

### 4.主要工业污染源分布图

图4  金溪咀刘家断面排口位置图

### 5.重点项目清单

表1  金溪咀刘家汇水范围规划工程项目

| 序号 | 类型 | 项目名称 | 项目内容 | 投资 （万元） | 完成年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水生态环境保护管理 | 保护监测系统、巡护建设 | 增加高清摄像头、巡护快艇及监测设备 | 700 | 2023 |
| 2 | 水环境治理 | 三阳集乡农村生活污水集中处理设施 | 新建农村生活污水处理设施及配套管网 | 20 | 2023 |
| 3 |  | 三阳集乡污水处理站 | 新建集镇生活污水处理设施 | 450 | 2022 |
| 4 |  | 三里乡集镇污水处理站 | 新建集镇生活污水处理设施 | 500 | 2022 |
| 5 |  | 三里乡农村生活污水处理设施 | 新建农村生活污水处理设施及配套管网 | 370 | 2023 |
| 合计 | 2040 | 万元 |

附件5

鄱阳湖青岚湖断面治理方案

# 一、项目概述

为深入打好污染防治攻坚战，有效控制与削减鄱阳湖南昌湖区TP污染，持续改善区域水环境质量，按照江西省环委会办公室《关于组织编制鄱阳湖“一断面一策”治理方案的通知》（赣环委办字〔2022〕17号）要求，针对鄱阳湖南昌湖区南湖村、南矶山、金溪咀刘家、伍湖分场、青岚湖5个断面，组织编制鄱阳湖南昌湖区“一断面一策”治理方案。

按照“一断面一策”治理方案编制要求，各责任县区充分开展断面周边污染源调查，识别各断面主要环境问题，形成污染“脉络图”和问题台账清单。以问题为导向，以项目为支撑，以控增量、降存量为目的，兼顾污染防治与生态修复，因地制宜制定措施，实现到2025年，鄱阳湖南昌湖区断面水质达到湖库Ⅲ类标准（总磷≤0.075mg/L），力争鄱阳湖南昌湖区60%国考断面总磷浓度达到湖库Ⅲ类水质；到2030年，力争鄱阳湖南昌湖区总磷平均浓度达到湖库Ⅲ类水质标准。

## （一）编制原则

流域统筹、系统治理。牢牢把握山水林田湖草是一个生命共同体的理念，统筹经济社会发展和生态环境保护要求，统筹流域和行政区域，统筹上下游、左右岸和干支流，统筹城市和乡村、水域和陆地，系统推进鄱阳湖南昌湖区的治理与保护。

问题导向、分类施策。从断面及其控制范围的自身特点、现状、问题出发，对存在的问题进行全面排查，抓住断面水质达标的主要矛盾，对症下药，因地制宜、因地施策，重点解决鄱阳湖南昌湖区TP浓度偏高的问题。

统筹兼顾、注重实效。按照轻重缓急，统筹考虑投资规模、实施效果、前期工作、资金来源与保障措施，以近期为重点，兼顾远期目标，对于解决TP超标最为显著的措施，应优先安排。

专业协调、措施落地。按照综合治理的要求，打破部门、区域、层级的壁垒，充分利用已有规划和治理方案成果，做好目标、任务之间衔接，充分考虑工程及管理措施的可行性，落实部门分工，明确责任及要求。

党政领导，社会参与。落实“党政同责、一岗双责”，加强部门协作，做到投入、政策与目标、任务相匹配。动员全社会参与环境保护，促进企业履行环境责任，形成政府、企业和公众共同行动的环境保护新格局。

## （二）项目要求

### 1.实施范围

本方案的实施范围为青岚湖断面汇水区域。主要包括进贤县民和镇、李渡镇、温圳镇、文港镇、张公镇、罗溪镇、架桥镇、前坊镇、下埠集乡、衙前乡、白圩乡、长山晏乡、泉岭乡、七里乡（S212西侧）和南昌县塔城乡水岚洲，面积1015.72km2。

### 2.主要控制因子

本方案的主要控制水质指标为总磷（TP），统筹兼顾高锰酸盐指数（CODMn）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3–N）和总氮（TN）等指标。

### 3.预期目标及完成时限

到2025年，鄱阳湖南昌湖区青岚湖断面TP浓度≤0.08mg/L，其余指标达到湖库Ⅲ类水质标准；到2030年，力争达到湖库Ⅲ类水质。

# 二、流域概况及水环境质量现状

## （一）流域概况

### 1. 流域概况

#### 1.1 地理位置

青岚湖断面位于南昌市进贤县英山圩以北的外青岚湖水域，为国考鄱阳湖断面。

#### 1.2 河流水系

青岚湖位于鄱阳湖流域，南昌市进贤县县城北部，南昌县南部，与城区紧密相连，是鄱阳湖众多卫星湖之一。英山堤在青岚湖南部截湖而建，水面大致呈“人”字形。东南部有地势较高的丘陵围绕，在地形上形成了一个独立的湖泊。英山圩和英山闸将青岚湖分为内青岚湖和外青岚湖，外青岚湖纳入抚河来水后汇入鄱阳湖卫星湖金溪湖，内青岚湖受纳马颈港及周边地区来水后经英山闸注入外青岚湖。

#### 1.3 水文水情

进贤县地表水资源较为丰富，抚河多年平均过境水量为139亿m3/a。环青岚湖片区控制范围东西长约9.6km，南北长约4.8km，总面积46km2，其中水域面积约15km2，紧靠进贤县城，通过幸福港与军山湖相通，北面有英山大堤与外青岚湖相隔，水位稳定。青岚湖分为内湖和外湖，内湖的水域面积为1.7万亩，外湖的水域面积约为11万亩。历史上青岚湖水位稳定，枯水季节水深不低于3m。近年来，鄱阳湖枯水期大大提前，2018年9月17日、2019年9月10日连续两年刷新进入枯水期最早时间，2022年8月6日就进入枯水期，成为1951年有记录以来最早进入枯水期的年份。

#### 1.4 地形地貌

进贤县南部低丘山峦，北部濒临湖滨，地势东南高，西北低，低丘山峦，起伏平缓，逐渐向西北降低。北部湖汊交错，山水环绕。境内有金山岭、麻山岭、流岭、铜岭、罗岭、窑背岭、浮游岭、伏山岭、香炉观、凰岭山等16个海拔100m以上的低丘，最高处金山岭，海拔256.9m，最低处在北部湖洲，海拔仅9m，平均海拔137.5m。

#### 1.5 土壤特征

青岚湖沿岸主要土壤类型为红壤，周边为连绵的红壤低丘岗地，分布广、面积大。第四纪红色黏土组成的湖滨岗地中，厚层红壤或受到剧烈侵蚀的红壤，集中成片分布于三里、梅庄、二塘、南台、前坊等乡镇的滨湖地区。

#### 1.6 气象气候

青岚湖断面汇水区域属于亚热带湿润气候，雨量充沛，无霜期长，四季分明。湖区多年平均气温为17.7℃，极端最高气温为40.5℃；极端最低气温为零下12.1℃。年降雨量1600-1700mm，年平均相对湿度为78.5%。

#### 1.7 行政区划和人口

青岚湖断面汇水范围涉及进贤县14个乡镇及南昌县塔城乡部分农村，民和镇12.38万人、李渡镇4.41万人、温圳镇4.75万人、文港镇5.41万人、张公镇3.68万人、罗溪镇3.35万人、架桥镇3.19万人、前坊镇3.34万人、下埠集乡3.36万人、衙前乡1.84万人、白圩乡3.29万人、长山晏乡2.33万人、泉岭乡3.18万人、七里乡1.2万人及南昌县塔城乡水岚洲0.38万人，共56万人。

### 2.断面汇水范围

青岚湖断面汇水范围包括进贤县民和镇、李渡镇、温圳镇、文港镇、张公镇、罗溪镇、架桥镇、前坊镇、下埠集乡、衙前乡、白圩乡、长山晏乡、泉岭乡、七里乡（S212西侧）和南昌县塔城乡水岚洲（图1），汇水区面积1015.72km2。

## （二）断面水质变化情况分析

青岚湖断面为“十四五”期间新增的国考断面。2021年青岚湖断面年均水质为Ⅳ类（图2）。除1月、4月、6月和11月的水质达到了湖库Ⅲ类以外，该断面其他月份水质均为Ⅳ类，主要超标因子为TP，年度最高值出现在10月份，TP浓度达到了0.17mg/L。高锰酸盐指数和氨氮浓度在2021年均能达到湖库Ⅲ类水质。总体来说，青岚湖断面水质TP浓度于涨水期出现上升，在洪水期、退水期和枯水期均出现超标现象，随着枯水期结束TP浓度逐渐回落（水期划分依据为2018-2021年南矶山和外洲水文站水位变化趋势，并参考同期鄱阳湖星子站，表2.2-1）。应密切关注上游来水、季节性分层和水力扰动引起的水质变化。

表2.2-1 鄱阳湖南昌湖区水期划分

| 月份 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水期 | 枯水期 | 涨水期 | 洪水期 | 退水期 |
| 星子站水位（m） | 7.54-13.87 | 10.78-18.42 | 11.68-21.05 | 9.14-16.86 |

除了国控断面外，进贤县在青岚湖断面汇水区域内还设置8个监测点位（图3），分别位于入湖口、五七排涝站、月亮湾、赵家、付家渡、湖中心、王家、英山堤。2022年6月，8个点位水质优良比例为50%，入湖口、湖中心、王家、英山堤测点水质良好；月亮湾、赵家、付家渡测点水质为Ⅳ类；五七排涝站测点水质为Ⅴ类。在本年度内，月亮湾、赵家、付家渡和五七排涝站监测点位多次出现超标现象。

# 三、断面污染源调查及主要水环境问题识别

## （一）污染源现状调查

### 1.入湖排口污染源

青岚湖断面涉及的进贤县入湖排口共26个（图4），其中城镇雨洪排口21个、农业农村排口5个，规模以上排口1个。枯水期（12月）部分排口无水排出，有水排口COD浓度为17-32mg/L、氨氮浓度为0.17-2.17mg/L、TP浓度为0.03-0.27mg/L；丰水期（6月）排口排水COD浓度为10-45mg/L、氨氮浓度为0.101-1.73mg/L、TP浓度为0.03-0.72mg/L，罗溪镇方向排口TP明显高于其他排口。

青岚湖断面涉及的南昌县入湖排口共10个（图4），主要为电排站和自排闸口。采样（7月份）监测发现，北坊闸COD浓度为74mg/L、氨氮浓度为0.247mg/L、TP浓度为0.3mg/L；凤凰闸COD浓度为27mg/L、氨氮浓度为0.274mg/L、TP浓度为0.15mg/L；喻家闸COD浓度为16mg/L、氨氮浓度为0.148mg/L、TP浓度为0.12mg/L；新星闸COD浓度为51mg/L、氨氮浓度为0.252mg/L、TP浓度为0.23mg/L，表明南昌县入青岚湖主要排口TP浓度偏高。

### 2. 农业污染源

农业包括种植业、畜禽养殖业和水产养殖业。

汇水区内耕地面积维持在64万亩左右。2020年化肥施用量为4.8万t/a，农药施用量为444t/a。汇水区域内农田种植产生的污染物入湖量分别为氨氮27.99t/a、总氮196.88t/a和TP19.32t/a。

猪和鸡是当地畜禽养殖的主要对象。畜禽养殖产生的污染物入湖量分别为COD1897.32t/a、氨氮28.60t/a、总氮95.65t/a和TP17.47t/a。民和镇和前坊镇TP产生量和入湖量均较高。

水产养殖以青草鲢鳙4大家鱼为主。汇水区内因水产养殖产生的污染物入湖量分别为COD769.88t/a、氨氮35.55t/a、总氮111.88t/a和TP20.60t/a。其中民和镇、前坊镇和罗溪镇TP释放量最高，分别为达到了2.88t/a、2.92t/a和2.34t/a。

综上，青岚湖断面农业污染源入湖量如下表所示。

表3.1.2-1 青岚湖断面汇水区域农业污染源入湖量（t/a）

| 污染源 | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业面源 | 农业种植源 | - | 27.99 | 196.88 | 19.2 |
|  | 畜禽养殖源 | 1897.32 | 28.6 | 95.65 | 17.47 |
|  | 水产养殖源 | 769.88 | 35.55 | 111.88 | 20.6 |
| 合计 | 2667.2 | 92.14 | 404.41 | 57.27 |

### 3.生活污染源

青岚湖断面汇水区域居民生活污染物包括城镇与乡村居民生活污水，涉及进贤县14个乡镇及南昌县塔城乡部分农村，共56万人，近年来常住人口维持在42万人左右，生活污染排放量较大。断面汇水区内化学需氧量、氨氮、总氮和TP入湖量分别为905.24t/a、79.52t/a、141.91t/a和10.65t/a，其中李渡镇、温圳镇、文港镇TP产生量和入湖量较高。

### 4.工业污染源

青岚湖断面汇水区域共有工业企业645个，其中大型企业1个，中型企业15个，小型企业204个，微型企业426个，民和镇、文港镇、温圳镇、李渡镇、长山晏乡的工业企业数量达532个，占比81.1%。青岚湖断面汇水区内COD入河量为185t/a；氨氮入河量为4.920t/a；总氮入河量为26.176t/a；TP入河量为1.867t/a。

### 5.其他污染源

#### 5.1 底泥释放

据2022年7月实测数据，青岚湖国考断面及其上游断面底泥壤质类别主要为粉土、粉壤土、粉质黏壤土、粉质黏土和黏土。底泥表层含水率较高，表现为流态。底泥总氮、TP和总有机质含量空间分布规律基本一致。内青岚湖表层（20cm）沉积物TP含量总体高于外青岚湖底泥TP含量。汇水范围内底泥污染负荷贡献为TP7.42t/a，氨氮221.84t/a，总氮237.61t/a。

#### 5.2 候鸟粪便

鄱阳湖是鸟类迁徙路线上重要的湿地，鸟类产生的粪便也成为污染来源之一。根据历史资料显示，青岚湖全年共记录鸟类71种，水鸟38种2562只，优势种为豆雁、罗纹鸭、小天鹅和红嘴鸥，其中冬候鸟1846只，留鸟687只，夏侯鸟/旅鸟29只。以鄱阳湖鸟类的组成特征计算得出的排放系数计算为549.46gN/只∙年，175.04gP/只∙年。据此核算，由鸟类排泄带来的污染物总氮约1.41t/a，TP0.45t/a。

#### 5.3 干湿沉降

依据青岚湖的水域面积，结合南昌大气沉降观测数据，核算由大气沉降输入的污染负荷COD297.8t/a，总氮732.2 t/a，TP6.11t/a。

#### 5.4 城市径流

进贤县城市地表径流面源COD入河量为33.15t/a、氨氮入河量为1.40t/a、TP入河量为0.04t/a、总氮入河量为2.36t/a。

## （二）水生态环境调查

青岚湖为天然湖泊，主要生境为湖泊水域、草洲和农田。青岚湖湖泊驳岸多为自然岸坡，沿线植栽仅有一层草皮，少量乔木，部分水域淤泥较深，总体植被单一。湖滨绿地进深不足、分布不均，缺乏连续性，沿河绿化景观节点少，且只分布在老城区段内。

据南昌市历史观测数据，青岚湖鸟类71种，其中水鸟较多有38种，占比54%。优势种为豆雁、罗纹鸭、小天鹅和红嘴鸥。青岚湖土著鱼类11种，优势种为鲢鱼、鳙鱼、草鱼和鲤鱼。青岚湖大型底栖动物密度467ind/m2，其中寡鳃齿吻沙蚕、梨形环棱螺、河蚬、粗腹摇蚊属、羽摇蚊属占据优势地位。捕食者密度较高，刮食者较低。青岚湖淡水蚌类有11属35种，优势种为圆顶珠蚌、洞穴丽蚌和中国尖嵴蚌，年平均生物量为15.94±5.26g/m2。

## （三）加密监测与溯源分析

为准确掌握青岚湖断面和排口水质情况，2022年5月对外青岚湖进行了走航加密监测（图6），点位信息及监测结果如表3.3-1。外青岚湖左上游支流中，东湖头来水TP浓度最高，可达0.18mg/L，推测东湖头来水TP浓度过高是导致外青岚湖左上游水体TP浓度偏高（0.08mg/L）的重要原因；其余排口/支流TP浓度在0.07-0.09mg/L之间，与青岚湖水体TP浓度水平相当。青岚湖右侧断面TP浓度由0.05mg/L升高至国考断面的0.07mg/L，推测进贤县回峰闸1、回峰闸2排水对青岚湖断面TP浓度升高有一定影响。

表3.3-1  2022年5月18日青岚湖走航监测布点图

| 点位编号 | 点位名称 | 经纬度 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | 氨氮 | TP |
| 1 | 英山堤闸外 | 116.1854，28.4341 | 6.54 | 9 | 0.047 | 0.05 |
| 2 | 离闸3000m | 116.1787，28.4515 | 6.71 | 10 | 0.198 | 0.06 |
| 3 | 离闸5000m | 116.1750，28.4607 | 6.86 | 13 | 0.204 | 0.06 |
| 4 | 离闸7000m | 116.1704，28.4705 | 6.93 | 12 | 0.193 | 0.05 |
| 5 | 国控点位 | 116.1464，28.4913 | 7.22 | 12 | 0.209 | 0.07 |
| 6 | 凤凰咀闸 | 116.1336，28.4873 | 6.33 | 14 | 0.22 | 0.07 |
| 7 | 南昌县喻家 | 116.1272，28.4775 | 6.74 | 15 | 0.204 | 0.07 |
| 8 | 南昌县南山龚家 | 116.1246，28.4704 | 6.69 | 13 | 0.188 | 0.07 |
| 9 | 南昌县润埠龚家 | 116.1221，28.4615 | 7.34 | 16 | 0.517 | 0.11 |
| 10 | 南昌县润埠龚家闸口 | 116.1176，28.4579 | 7.15 | 14 | 0.409 | 0.09 |
| 11 | 南昌县润埠龚家排口 | 116.1147，28.4539 | 6.95 | 13 | 0.442 | 0.08 |
| 12 | 架桥沙头严家 | 116.1164，28.4487 | 6.73 | 12 | 0.382 | 0.08 |
| 13 | 蛤蟆墩下 | 116.1175，28.4418 | 6.88 | 16 | 0.766 | 0.09 |
| 14 | 蛤蟆墩 | 116.1207，28.4344 | 6.85 | 15 | 0.734 | 0.09 |
| 15 | 魏家闸下游400m | 116.1251，28.4292 | 7.42 | 15 | 0.777 | 0.09 |
| 16 | 东湖头与电干尾渠汇合点 | 116.1229，28.4256 | 7.38 | 16 | 0.75 | 0.08 |
| 17 | 东湖头 | 116.1200，28.4217 | 7.68 | 23 | 1.33 | 0.18 |
| 18 | 电干尾渠 | 116.1221，28.4190 | 7.47 | 14 | 0.723 | 0.08 |
| 19 | 民升纸业 | 116.1230，28.4170 | 7.34 | 15 | 0.755 | 0.09 |
| 20 | 南阳桥下游200m排口 | 116.1258，28.4099 | 6.87 | 11 | 0.182 | 0.08 |
| 21 | 南阳桥 | 116.1280，28.4083 | 6.62 | 15 | 0.274 | 0.08 |
| 22 | 电干渠入湖口 | 116.1211，28.4228 | 6.91 | 14 | 0.647 | 0.08 |
| 23 | 魏家闸口 | 116.1278，28.4256 | 6.84 | 14 | 0.879 | 0.07 |
| 24 | 西昌渡 | 116.1196，28.4458 | 6.83 | 12 | 0.744 | 0.07 |
| 25 | 斗笠卢家 | 116.1274，28.4509 | 7.18 | 11 | 0.182 | 0.07 |
| 26 | 北边村 | 116.1334，28.4613 | 6.79 | 11 | 0.193 | 0.06 |
| 27 | 回峰闸1 | 116.1508，28.4692 | 6.82 | 14 | 0.362 | 0.06 |
| 28 | 回峰闸2 | 116.1564，28.4684 | 7.1 | 14 | 0.376 | 0.08 |
| 29 | 旧下闸口 | 116.1659，28.4539 | 6.9 | 12 | 0.285 | 0.05 |

内青岚湖7个监测点位（图7，表3.3-2）表层水TP浓度均值为0.141mg/L（0.063-0.3mg/L），显著高于外青岚湖13个监测点位表层水TP（均值0.091mg/L，0.077-0.132mg/L）。此外，青岚湖国考断面左上游5个监测点TP浓度均值也显著高于国考断面右上游5个监测点的TP浓度均值。

表3.3-2 2022年7月加密监测结果

| 点位说明 | 编号 | TDP | TP | 正磷酸盐 | COD | 氨氮 | 浊度NTU | TSS_mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内青岚湖 | QLCJZ-1 | 0.1023 | 0.2039 | 0.0837 | 25.1397 | 0.395 | 42.8 | 27.5 |
|  | QLCJZ-2 | 0.1713 | 0.3002 | 0.1697 | 25.7117 | 0.5514 | 68.2 | 43 |
|  | QLCJZ-3 | 0.0643 | 0.1488 | 0.0148 | 24.2093 | 0.2196 | 56.5 | 36 |
|  | QLCJZ-4 | 0.0466 | 0.1275 | 0.0061 | 24.882 | 0.2395 | 49.4 | 29 |
|  | QLCJZ-5 | 0.0392 | 0.0788 | 0.0035 | 17.9759 | 0.1653 | 29.2 | 18 |
|  | QLCJZ-6 | 0.0336 | 0.0625 | 0.0026 | 16.3287 | 0.1243 | 25.6 | 15 |
|  | QLCJZ-7 | 0.0308 | 0.0674 | 0.0064 | 20.0031 | 0.118 | 25.4 | 17 |
| 外青岚湖 外青岚湖 | QLCJZ-8 | 0.0356 | 0.0773 | 0.0044 | 18.0217 | 0.1712 | 42.6 | 34 |
|  | QLCJZ-9 | 0.039 | 0.0795 | 0.0006 | 15.184 | 0.2964 | 37.5 | 24 |
|  | QLCJZ-10 | 0.0322 | 0.0869 | 0.0032 | 13.4042 | 0.1792 | 45.5 | 33.5 |
|  | QLCJZ-11 | 0.0506 | 0.0905 | 0.0138 | 12.1271 | 0.3369 | 30.6 | 23.5 |
|  | QLCJZ-12 | 0.0373 | 0.0969 | 0.0175 | 11.8807 | 0.3286 | 44.6 | 38 |
|  | QLCJZ-13 | 0.0301 | 0.083 | 0.0128 | 8.6569 | 0.2243 | 26.5 | 22.5 |
|  | QLCJZ-14 | 0.0261 | 0.0913 | 0.0066 | 12.1258 | 0.2956 | 33.1 | 25 |
|  | QLCJZ-15 | 0.0268 | 0.0859 | 0.0069 | 12.3292 | 0.3163 | 33.9 | 29 |
|  | QLCJZ-16 | 0.0416 | 0.1029 | 0.0135 | 13.1803 | 0.2369 | 49.8 | 56 |
|  | QLCJZ-17 | 0.0416 | 0.0895 | 0.0095 | 12.9446 | 0.3167 | 32.7 | 24 |
|  | QLCJZ-18 | 0.043 | 0.1327 | 0.0172 | 10.7525 | 0.3481 | 47.9 | 39 |
|  | QLCJZ-19 | 0.0391 | 0.0825 | 0.0247 | 9.3534 | 0.2352 | 36.9 | 34.5 |
|  | QLCJZ-20 | 0.0506 | 0.0902 | 0.0185 | 8.1051 | 0.1519 | 36.8 | 41.5 |

综上，内青岚湖（接纳进贤县生活污水、水产养殖污水）和国考断面左上游（接纳东湖头污水、进贤县及南昌县塔城乡水岚洲排口排水）为青岚湖国考断面TP污染负荷的主要来源。

## （四）入湖污染量分析

### 1. 污染物入湖量分析

基于污染源现状调查和数据分析，青岚湖断面汇水区域污染物入湖量为COD4088.4t/a、氨氮399.8t/a、总氮1545.9t/a、TP83.81t/a。从污染类别分析，COD主要来自农业面源，占比65%；氨氮主要来自内源污染源，占比55%；总氮主要来自大气沉降，占比47%；TP主要来自农业面源，占比69%，生活污染排放和内源污染释放也是影响断面水质TP指标的重要因素。

### 2. 断面控制单元设置

青岚湖断面汇水区域的重点控制单元划分是根据区域管理主体、水系结构等来确定影响断面水质的污染源分布区域。在控制单元划分过程中，综合考虑了区域污染源分布、产流汇流过程和行政单元，保证各控制单元污染源相对独立，并明确各行政主体的治理责任。青岚湖断面汇水范围涉及进贤县和南昌县。基于以上考虑，并充分与地方管理部门密切结合，将青岚湖断面汇水区域划分为3个控制单元，包括进贤工业园、汇水范围内进贤县各乡镇和南昌县塔城乡水岚洲。

表3.4-1 伍湖分场断面汇水区域的重点控制单元

| 序号 | 控制单元 | 水环境治理责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进贤工业园 | 进贤县生态环境局及进贤工业园管委会 |
| 2 | 进贤县各乡镇 | 进贤县生态环境局及各乡镇人民政府 |
| 3 | 南昌县塔城乡水岚洲 | 南昌县生态环境局及塔城乡人民政府 |

## （五）主要水环境问题识别

青岚湖断面为“十四五”新增的国控断面。青岚湖局部存在驳岸僵直、硬化的问题，阻碍了河水与周边环境的互动，隔断了河流生态系统内部的联系，自净能力受限。断面年均水质为Ⅳ类，主要超标指标为TP。

1.农业面源污染突出

青岚湖断面汇水区域内TP入湖污染量的69%来自农业面源，农业种植、畜禽养殖和水产养殖所占比重基本相当。断面COD污染同样主要来自农业面源，其占比为65%，以畜禽养殖为主。民和镇、前坊镇是农业面源污染治理的重点区域。

2.内源污染负荷较高

青岚湖断面表层底泥以泥质为主，污染物从底泥向上覆水扩散较为明显。内源污染贡献了断面入湖TP污染量的8.9%，氨氮污染量的55.5%。控制内源污染释放是改善断面水质的有效途径。

3.污水处理水平有待提升

青岚湖断面控制范围内有进贤县污水处理厂，设计处理量6.0万t/d，处理能力基本满足要求，但城区污水管网仍为合流制，存在雨季溢流，加重断面水质达标负担。除民和镇外，其他集镇居民及农村居民所产生居民生活废水均经简单处理后直接排放。应加快实施沿湖村点生活污水截污工程，推进乡镇污水处理设施建设，实现行政村生活污水处理设施全覆盖。

4.工业废水处理能力不足

进贤县环保基础设施欠账较多，企业及工业园区污水处理配套设施尚不健全。进贤县经开区已形成“一区五园”的发展格局，并建设了污水处理厂。但是由于未采用完整的雨污分流系统，生活污水与工业废水混排，造成了进水浓度偏低，影响了工业污水厂的正常运行。甚至存在部分企业污水进入城市下水道，还有部分企业直排进入青岚湖，对断面水质造成了一定影响。应加强工业集聚区污水集中处理设施及配套管网建设和监管，切实发挥污水处理厂生态减排效益。

# 四、断面水质提升主要措施

为全面打好碧水保卫战，以鄱阳湖南昌湖区水环境质量持续改善为重点，严守生态保护红线，沿青岚湖推进入河排口综合整治，加快建设治污设施，统筹推进城镇与乡村水污染防治，改善进贤县水生态环境质量，为青岚湖断面水质达标和持续改善提供支撑。

## （一）严守生态保护红线

根据流域生态环境功能需要，明确生态环境保护要求，严格落实赣抚尾闾进贤县区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单。在生态保护红线范围内对水环境产生污染的建设项目，制定限期整改时间表，整改后仍不达标的，依法依规取缔。依法打击侵占河湖水域岸线、围垦湖泊、填湖造地等行为，大力保护修复沿河环湖湿地生态系统，提高水环境承载能力。（牵头单位：南昌市进贤生态环境局，进贤县水利局；责任单位：进贤县民和镇、李渡镇、温圳镇、文港镇、张公镇、罗溪镇、架桥镇、前坊镇、下埠集乡、衙前乡、白圩乡、长山晏乡、七里乡和泉岭乡人民政府（以下简称进贤县各乡（镇）人民政府））

## （二）推进入湖排口整治

根据动态更新的青岚湖区入湖排污口名录，开展持续监测，筛选出整治入湖排污口名单优先级，按“一口一策”工作原则，逐一明确入河排污口整治要求，分类有序推进入河排污口整治和规范化建设。重点关注东湖头闸、五七排涝站、北方闸等排口整治。对英山闸等重点入河排污口，安装在线计量和监控设施，强化水质水量实时监控和信息共享。定期开展规模以上入河排污口执法监测。（牵头单位：南昌市进贤生态环境局，进贤县水利局；责任单位：进贤县各乡（镇）人民政府，南昌县塔城乡人民政府）

## （三）深入实施工业污染治理

开展进贤县开发区污水收集处理提升专项行动，提升经开区、温圳产业园、医科园污水集中处理设施处理能力，完善污水管网建设，深入排查整治污水管网老旧破损、混接错接等问题，提高污水处理厂污水进水浓度。依法依规推进企业排污许可证、排口档案管理，强化在线监控设施管护与运维，提升企业污染防治水平，加大污水处理监管力度，确保达标排放。强化工业园区污水处理厂运行管理，有效提高运行管理水平，确保工业污水处理厂尾水达标排放，积极探索多途径回用提高尾水回用率，有效降低入湖负荷。鼓励有条件的园区开展初期雨水污染控制试点示范，防范环境风险。（牵头单位：南昌市进贤生态环境局；责任单位：进贤县经开区管委会）

## （四）开展农业面源污染治理

推进民和镇、下埠集乡等农业重镇化肥农药减量增效，推广应用生物防治等绿色防控技术。在架桥镇、罗溪镇等临湖乡镇，通过探索建设生态沟、污水净化塘、地表径流集蓄池，结合湿地等设施，探索减轻农田退水对周边水体的不良影响的模式。完善畜禽水产养殖“禁养区、限养区”划定落实，加强畜禽水产养殖禁养区监管，防止进贤县赣江尾闾等自然保护区、重要河流区域已拆除或关停的畜禽水产规模化养殖拆后重建或关后复养等反弹现象。在白圩乡、温圳镇、前坊镇等创建特色畜禽养殖示范基地中，加强粪污处理设施装备配套建设，重点推广机械清粪、漏缝地板、节水装置等设施。依托全国首批畜禽粪污资源化利用重点县建设中，大力推广生物发酵床、有机肥加工等工艺技术，坚持种养结合、农牧循环，高效推进畜禽养殖废弃物资源化利用。以水产健康养殖标准示范创建为抓手，加大养殖基础设施改造力度，支持生态沟渠、潜流湿地等尾水处理设施建设，在青岚湖试点开展渔业人放天养，实现可持续发展。（牵头单位：进贤县、南昌县农业农村局；责任单位：进贤县各乡（镇）人民政府；南昌县塔城乡人民政府）

## （五）梯次推进生活污染治理

探索乡镇污水处理统一规划布局、统一实施建设、统一组织运营、统一政府监管的工作模式，按照“城旁接管、就近联建、独建补全”的原则进行设施优化布局，有序推进民和镇、架桥镇、罗溪镇等乡镇污水处理设施和配套管网建设。按照“建管并重、奖惩并举”的原则建立运行管理模式，动态维护乡镇生活污水处理设施长效运行。以治理塔城乡、前坊镇等环湖农村地区污水直排为出发点，结合农村厕所革命，以环境绩效和对湖区污染贡献大小为原则，逐步支持区域内农村地区因地制宜推行生活污水的简易生物处理，充分利用池塘、沟渠等自净能力，切实解决污水治理的问题。（牵头单位：进贤县、南昌县住建局，南昌市进贤生态环境局，南昌县县农业农村局；责任单位：进贤县各乡〔镇〕人民政府、南昌县塔城乡人民政府）

## （六）科学实施内源污染管控

针对青岚湖内源在枯水期影响大的问题，持续开展底泥污染和TP迁移分析，夯实科学治污基础。在青岚湖内湖等历史养殖存量区域科学精细划定清淤范围，通过机械挖掘方式进行清淤，及时进行底栖生物修复，为生态修复建设提供基础。结合重大工程项目实施和运行调度，加强断面水情（生态流量）监测，完善水情（生态流量）监测体系，及时向有关部门报送水情变化。（牵头单位：南昌市进贤生态环境局；责任单位：进贤县各乡〔镇〕人民政府、南昌县塔城乡人民政府）

# 五、保障措施

（一）加强组织领导，明确职责分工。青岚湖断面水环境质量提升，不仅是断面所在地政府的责任，更需要流域协同治理，各级党委和政府要坚决抗扛起生态环境保护的政治责任，形成政府负总责，各部门齐抓共管的机制。要落实责任主体，明确工作推进时间节点，及时协调解决整治过程中的问题。要明确整治问题责任单位和责任人员，切实抓好相关项目实施，确保治理效果，努力提升青岚湖断面水环境质量。

（二）强化监督管理，加强实施评估。进贤生态环境局会同相关部门围绕本方案各项措施的落实情况进行监督管理，适时开展联合执法，对整治措施实行动态评估，及时发现和解决出现的问题，确保各项任务措施落到实处。

（三）强化科技服务，精准、科学、依法治污。结合长江生态环境保护修复驻点跟踪研究工作，借助中国科学院生态环境研究中心等大院大所的科技优势，充分吸纳江西省科学院等地方科研力量，重点针对鄱阳湖南昌湖区水生态监测、TP污染溯源等重点、难点问题，开展前瞻性、基础性和对策性分析，锚定精准治污的要害、夯实科学治污的基础、增强依法治污的保障，提高区域水环境治理和水生态修复水平。同时，积极推广先进适用的科技成果，加强成果在鄱阳湖的试点应用。

（四）拓展投融资渠道，加强资金保障。加强财政资源统筹，聚焦湖区生态环境，提前开展项目谋划，多途径积极争取中央和地方污染防治资金，健全生态保护补偿机制，促进生态产品价值实现，整合各渠道的专项资金，为断面生态环境持续改善提供资金保障。完善市场化投融资机制，吸引社会资本投资，促进多元化多渠道融资，保障项目资金落实。

# 六、附件

### 1.青岚湖国控断面汇水范围图

图1 青岚湖断面汇水范围图

### 2.断面水质时空变化示意图

图2 青岚湖断面水质时空变化图

### 3.汇水范围内其他监测点位图

图3 青岚湖断面汇水范围内其他监测点位图（绿色标记）

### 4.排污口分布图

图4 青岚湖断面排污口分布图

### 5.主要工业污染源分布图

图5 青岚湖断面主要工业污染源分布图

### 6.加密监测点位图

图6 2022年5月青岚湖断面加密监测点位图

图7 2022年7月加密监测和内源污染调查点位图

### 7.重点项目清单

表1. 青岚湖断面汇水范围规划工程项目

| 序号 | 类型 | 项目名称 | 项目内容 | 计划投资（万元） | 完成年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入河（湖）排口污染 治理 | 进贤产业园综合污水处理厂 | 进行污水处理厂及配套设施建设。项目一期完成建设后日处理量为1万吨，项目全部完成后，日处理量为3万吨。 | 20000 | 2023 |
| 2 |  | 合流制管网溢流污染调蓄净化工程 | 新建调蓄池有效容积4万方，同时新建CSOs 溢流污染污水处理设施，处理能力可达12万方/天。项目完成后可彻底解决嘉禾路箱涵溢流污染问题，确保晴天无污水直排、小雨（日降雨 20mm 以下）天气无溢流、中雨（日降雨 20mm-40mm）天气嘉禾路箱涵排口不开闸、大、暴雨（日降雨大于 40mm）天气完成初期雨水收集后嘉禾路排口开闸保障排涝。 | 11000 | 2023 |
| 3 | 监管和监测能力建设 | 排污口动态监管能力与标准化建设项目 | 开展排污口规范化建设，定期进行监督性监测 | 210 | 2024 |
| 4 | 生活源治理措施 | 乡镇污水处理站 | 完成11个乡镇集镇生活污水处理设施及配套管网 | 6000 | 2025 |
| 合计 | 37210 | 万元 |